| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 45M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.45 Ilość stron od 1 do – Data IX 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Uchwyty do reflektora PU – 15 Elem. U1 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
| 1 | 4 | 60 x 5 | 200 | 0,5 | 2 | St3 | SX |
| 2 | 1 | bl. 5 x 230 | 260 | 2,3 | 2 | St3 |  |
| 3 | 4 | śruba M10x30 PN-58/M-82105 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | nakrętka dla M10 PN-58/M-82143 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | podkładka Ø 12 PN-58/M 82005 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3

do Umowy Nr DO-..../U/12/DZP

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 39M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.39 Ilość stron od 1 do – Data IX 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Drabina. Element D5 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element D5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | [ 65 | 6006 | 42,6 | 86 | St3 | SX |
| 2 | 2 | 40x6 | 3710 | 6,9 | 14 | St3 |  |
| 3 | 1 | 40x6 | 3580 | 6,7 | 7 | St3 |  |
| 4 | 6 | 40x6 | 1602 | 3,0 | 18 | St3 |  |
| 5 | 2 | bl. 8x75 | 100 | 0,5 | 1 | St3 |  |
| 6 | 2 | bl. 6x75 | 75 | 0,3 | 1 | St3 |  |
| 7 | 18 | Ø 16 | 590 | 0,9 | 16 | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 35M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.35 Ilość stron od 1 do – Data IX 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Drabina. Element D1 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element D1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | [ 65 | 6006 | 42,6 | 86 | St3 | SX |
| 2 | 29 | Ø 16 | 450 | 0,8 | 24 | St3 |  |
| 3 | 2 | bl. 6x75 | 75 | 0,3 | 1 | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 13M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.13 Ilość stron od 1 do – Data V 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Trzon wieży. Element T – 12 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element T – 12 (1szt.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | L 100x8 | 8917 | 1087 | 435 | St3 | SX |
| 2 | 8 | bl. 8x100 | 140 | 0,7 | 6 | St3 |  |
| 3 | 24 | 50x8 | 100 | 0,3 | 7 | St3 |  |
| 4 | 2 | bl. 8x75 | 200 | 0,7 | 1 | St3 |  |
| 5 | 4 | L 50x5 | 1050 | 3,9 | 16 | St3 |  |
| 6 | 4 | L 30x4 | 1080 | 1,9 | 8 | St3 |  |
| 7 | 4 | L 30x4 | 1315 | 2,3 | 9 | St3 |  |
| 8 | 4 | L 30x4 | 1410 | 2,5 | 10 | St3 |  |
| 9 | 4 | L 30x4 | 1520 | 2,7 | 11 | St3 |  |
| 10 | 4 | L 30x4 | 1635 | 2,9 | 12 | St3 |  |
| 11 | 4 | L 30x4 | 1765 | 3,1 | 12 | St3 |  |
| 12 | 4 | L 30x4 | 1890 | 3,4 | 14 | St3 |  |
| 13 | 4 | L 30x4 | 995 | 1,8 | 7 | St3 |  |
| 14 | 4 | L 100x75x8 | 360 | 3,8 | 8 | St3 |  |
| 15 | 4 | L 30x4 | 140 | 0,2 | 1 | St3 |  |
| 16 | 4 | L 30x4 | 620 | 1,2 | 5 | St3 |  |
| 17 | 4 | L 30x4 | 1365 | 2,4 | 10 | St3 |  |
| 18 | 4 | L 30x4 | 1465 | 2,6 | 10 | St3 |  |
| 19 | 4 | L 30x4 | 1590 | 2,8 | 11 | St3 |  |
| 20 | 4 | L 30x4 | 1695 | 3,0 | 12 | St3 |  |
| 21 | 4 | L 30x4 | 1825 | 3,2 | 13 | St3 |  |
| 22 | 4 | L 30x4 | 2000 | 3,6 | 14 | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 36M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.36 Ilość stron od 1 do – Data IX 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Drabina. Element D2 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element D2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | [ 65 | 8970 | 63,6 | 127 | St3 | SX |
| 2 | 1 | L 50x5 | 100 | 0,2 | 1 | St3 |  |
| 3 | 29 | Ø 16 | 490 | 0,8 | 24 | St3 |  |
| 4 | 2 | bl. 6x75 | 75 | 0,3 | 1 | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 44M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.44 Ilość stron od 1 do – Data X 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Klapa. Element K – 1; K – 2 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element K – 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | bl. żeb 420x4+1,2 | 840 | 12,3 | 12 | St3 | SX |
| 2 | 2 | 50x5 | 330 | 0,6 | 1 | St3 |  |
| 3 | 2 | 50x5 | 640 | 1,3 | 3 | St3 |  |
| 4 | 2 | 30x5 | 60 | 0,07 |  | St3 |  |
| 5 | 1 | 60x5 | 90 | 0,20 |  | St3 |  |
| 6 | 2 | bl. 4x70 | 125 | 0,28 |  | St3 |  |
| 6a | 2 | bl. 4x70 | 125 | 0,28 | 1 | St3 |  |
| 7 | 1 | Ø 10 | 300 | 0,19 |  | St3 |  |
| 8 | 2 | Ø 5 | 135 | 0,03 |  | St3 |  |
| 10 | 1 | Ø 10 | 500 | 0,19 |  | St3 |  |
| 11 | 2 | bl. 4x25 | 125 | 0,09 |  | St3 |  |
|  |  | Element K – 2 |  |  |  | St3 |  |
| 1 | 1 | bl. żeb 420x4+1,2 | 840 | 12,3 | 12 | St3 | SX |
| 2 | 2 | 50x5 | 330 | 0,6 | 1 | St3 |  |
| 3 | 2 | 50x5 | 640 | 1,3 | 3 | St3 |  |
| 4 | 2 | 30x5 | 60 | 0,07 |  | St3 |  |
| 5 | 1 | 60x5 | 90 | 0,20 |  | St3 |  |
| 6 | 2 | bl. 4x70 | 125 | 0,28 |  | St3 |  |
| 6a | 2 | bl. 4x70 | 125 | 0,28 | 1 | St3 |  |
| 7 | 1 | Ø 10 | 300 | 0,19 | 2 | St3 |  |
| 8 | 2 | Ø 5 | 135 | 0,03 |  | St3 |  |
| 9 | 1 | 40x5 | 640 | 1,06 |  | St3 |  |
| 10 | 1 | Ø 10 | 300 | 0,19 |  |  |  |
| 11 | 2 | bl. 4x25 | 125 | 0,09 |  | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 42M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.42 Ilość stron od 1 do – Data V 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Pomost kwadratowy |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element P – 4 (4 szt.) |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | L 50x5 | 3800 | 14,3 | 29 | St3 | SX |
| 3 | 1 | L 50x5 | 3700 | 13,9 | 14 | St3 |  |
| 4 | 12 | L 50x5 | 1210 | 4,6 | 55 | St3 |  |
| 5 | 2 | L 50x5 | 4500 | 16,9 | 34 | St3 |  |
| 6 | 1 | bl. 5x150 | 3950 | 21,8 | 22 | St3 |  |
| 9 | 6 | I 80 | 360 | 2,1 | 13 | St3 |  |
| 10 | 6 | bl. 6x160 | 200 | 1,5 | 9 | St3 |  |
| 19 | 6 | bl. 5x39 | 44 | 0,1 | 1 | St3 |  |
|  |  | Element P – 5 (2 szt.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | [ 120 | 1845 | 24,7 | 49 | St3 | SX |
| 8 | 2 | [ 120 | 1436 | 19,2 | 38 | St3 |  |
| 11 | 1 | [ 120 | 800 | 10,7 | 11 | St3 |  |
| 12 | 1 | [ 120 | 3686 | 49,3 | 49 | St3 |  |
| 13 | 1 | bl. żeb 1410x4+1,2 | 3680 | 182,1 | 182 | St3 |  |
| 14 | 1 | [ 120 | 3686 | 49,3 | 49 | St3 |  |
| 15 | 2 | bl. 5x50 | 1290 | 2,5 | 5 | St3 |  |
| 16 | 1 | [ 120 | 550 | 7,3 | 7 | St3 |  |
| 17 | 1 | bl. żeb 840x4+1,2 | 1410 | 41,5 | 41 | St3 |  |
|  | 8 | śrub M16x50-5.8.II.PN-74/M-82101 |  | 2 |  |  |  |
|  | 8 | nakrętek M16-5.II.PN75/M-82144 |  | 2 |  |  |  |
|  | 8 | podkładek okr. Ø 18 PN-67/M-82009 |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | śrub M16x45-3.6.III.PN-74/M-82101 |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | nakrętek M16-4-III.PN75/M-82144 |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | podkładek okr. Ø 18 PN-67/M-82005 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Element P – 6 (2 szt.) |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | rura Ø 42x3,5 | 2135 | 7,0 | 7 | St3 | X |
| 20 | 2 | 100x8 | 100 | 0,6 | 1 | St3 |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 25M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.25 Ilość stron od 1 do – Data VIII 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Trzon wieży. Element T - 24 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element T |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | L 150x12 | 5003 | 153,8 | 655 | St3 | SX |
| 2 | 4 | L 50x5 | 3200 | 12,0 | 48 | St3 |  |
| 3 | 4 | L 50x5 | 2930 | 11,0 | 44 | St3 |  |
| 4 | 4 | L 50x5 | 1700 | 6,4 | 26 | St3 |  |
| 5 | 4 | L 50x5 | 3300 | 12,4 | 50 | St3 |  |
| 6 | 4 | L 50x5 | 1500 | 5,6 | 23 | St3 |  |
| 7 | 4 | L 120x10 | 630 | 11,2 | 45 | St3 |  |
| 8 | 4 | bl. 8x170 | 440 | 4,6 | 19 | St3 |  |
| 9 | 6 | 40x5 | 90 | 0,4 | 2 | St3 |  |
| 10 | 4 | bl. 8x180 | 320 | 3,6 | 14 | St3 |  |
| 11 | 4 | L 40x4 | 720 | 1,7 | 7 | St3 |  |
| 12 | 2 | L 100x75x8 | 440 | 5,3 | 11 |  |  |
| 13 | 2 | 75x5 | 440 | 1,2 | 2 |  |  |
| 14 | 2 | L 75x8 | 1540 | 13,9 | 28 |  |  |
| 15 | 2 | L 75x8 | 1540 | 13,9 | 28 |  |  |
| 16 | 1 | L 75x8 | 1684 | 15,2 | 15 |  |  |
| 17 | 2 | L 75x8 | 842 | 7,6 | 15 |  |  |
| 18 | 1 | L 75x8 | 834 | 7,5 | 8 |  |  |
| 19 | 1 | bl. żeb. 810x4x1,2 | 1660 | 47,1 | 47 |  |  |
| 20 | 2 | bl. żeb. 500x4x1,2 | 850 | 14,9 | 30 |  |  |
|  | 12 | śrub M20x50-5.8.II.PN-74/M-82101 |  | 30 |  |  |  |
|  | 12 | podkładek okr Ø 22 PN-67/M-82005 |  | 30 |  |  |  |
|  | 12 | nakrętek M20-5.II.PN75/M-82144 |  | 30 |  |  |  |
|  | 48 | śrub M24x60 5.8.II.PN-74/M-82101 |  | 30 |  |  |  |
|  | 48 | nakrętek M24-5.II.PN75/M-82144 |  | 30 |  |  |  |
|  | 48 | podkładek Ø 26 PN-67/M-82005 |  | 30 |  |  |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 26M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.26 Ilość stron od 1 do – Data VIII 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Trzon wieży. Element T – 25 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element T (1 szt.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | L 120x10 | 9185 | 167,1 | 668 | St3 | SX |
| 2 | 4 | L 40x4 | 952 | 2,3 | 9 | St3 |  |
| 3 | 4 | L 40x4 | 2150 | 5,2 | 21 | St3 |  |
| 4 | 4 | L 40x4 | 2310 | 5,5 | 22 | St3 |  |
| 5 | 4 | L 40x4 | 2480 | 6,0 | 24 | St3 |  |
| 6 | 4 | L 40x4 | 2470 | 5,9 | 24 | St3 |  |
| 7 | 4 | L 40x4 | 2030 | 4,9 | 20 | St3 |  |
| 8 | 4 | L 40x4 | 2225 | 5,3 | 22 | St3 |  |
| 9 | 4 | L 40x4 | 2395 | 5,7 | 23 | St3 |  |
| 10 | 4 | L 40x4 | 2570 | 6,2 | 25 | St3 |  |
| 11 | 4 | L 40x4 | 1325 | 3,2 | 13 | St3 |  |
| 12 | 4 | L 100x75x8 | 430 | 4,6 | 9 | St3 |  |
| 13 | 4 | bl. 5x75 | 430 | 1,3 | 3 | St3 |  |
| 14 | 4 | L 50x5 | 1450 | 5,4 | 22 | St3 |  |
| 15 | 4 | L 30x4 | 1480 | 2,6 | 11 | St3 |  |
| 16 | 16 |  | 100 | 0,4 | 6 | St3 |  |
| 17 | 4 | L 75x8 | 1150 | 10,3 | 42 | St3 |  |
| 18 | 1 | L 75x8 | 1234 | 11,1 | 11 | St3 |  |
| 19 | 1 | L 75x8 | 617 | 5,5 | 6 | St3 |  |
| 20 | 1 | bl. 8x100 | 200 | 1,2 | 1 | St3 |  |
| 21 | 1 | bl. żeb. 495x4+1,2 | 625 | 10,5 | 11 | St3 |  |
| 22 | 1 | bl. żeb. 585x4+1,2 | 1210 | 24,5 | 25 | St3 |  |
| 23 | 4 | bl. 8x110 | 300 | 2,0 | 8 | St3 |  |
|  | 12 | śrub M20x50-5.8.II PN-74/M-82101 |  | 3 |  |  |  |
|  | 12 | nakrętek M20-5-II PN75/M-82144 |  | 3 |  |  |  |
|  | 12 | podkładek okr. Ø 22 PN-67/M-82005 |  | 3 |  |  |  |

| Biura Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Zabrze ul. Wolności Nr 2H2 | Wykaz materiału nr 36M | Nr zam. 11856 – 4 Nr rys. 12.63.36 Ilość stron od 1 do – Data IX 77r. Wykonał Peteja Sprawdził |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający ZKS MOSTOSTAL Obiekt Typowe wieże reflektorowe Element Drabina. Element D2 |  |
| Nr poz. | Ilość szt. | Przedmiot | Długość mm | Ciężar kg | gat. mat. | Uwagi |
|  |  |  |  | ilość sztuk | na 1 element wysyłkowy |  |  |
|  |  | Element D2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | [ 65 | 8970 | 63,6 | 127 | St3 | SX |
| 2 | 1 | L 50x5 | 100 | 0,2 | 1 | St3 |  |
| 3 | 29 | Ø 16 | 490 | 0,8 | 24 | St3 |  |
| 4 | 2 | bl. 6x75 | 75 | 0,3 | 1 | St3 |  |

| Wykaz elementów wysyłkowych wieży |
| --- |
| Znak elem. | Ilość szt. | Nazwa elementu | ciężar w kg | Nr rys. |
|  |  |  | jednostkowy | całkowity |  |
| T – 24 | 1 | Trzon wieży | 1147 | 1147 | 11856-4/25 |
| T – 25 | 1 | Trzon wieży | 1029 | 1029 | 11856-4/26 |
| T – 12 | 1 | Trzon wieży | 632 | 632 | 11856-4/13 |
| D1 | 1 | Drabina | 154 | 154 | 11856-4/35 |
| D2 | 1 | Drabina | 153 | 153 | 11856-4/36 |
| D5 | 1 | Drabina | 143 | 143 | 11856-4/39 |
| Razem kg 3687 |  |
| F | 1 | fundament | rysunek poglądowy | 11856-4/1 |

| Wykaz elementów wysyłkowych pomostu kwadratowego |
| --- |
| Znak elem. | Ilość szt. | Nazwa elementu | ciężar w kg | Nr rys. |
|  |  |  | jednostkowy | całkowity |  |
| P-4 | 4 | balustrada | 177 | 708 | 11856-4/42 |
| P-5 | 2 | podest | 433 | 866 |  |
| P-6 | 2 | uchwyt | 8 | 16 |  |
| K-1 | 1 | klapa | 17 | 17 | 11856-4/44 |
| K-2 | 1 | klapa | 18 | 18 |  |
| Razem kg 1625 |  |