Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na „Modernizację budynku Warsztatu Napraw Głównych

w zakresie przebudowy elewacji „

na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel. 033/ 814- 35- 11

fax 033/ 814- 51- 88

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: Modernizacja budynku Warsztatu Napraw Głównych w zakresie przebudowy elewacji, na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z przebudową elewacji Warsztatu Napraw Głównych na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować 
i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń  zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Koszty tych prac należy wkalkulować do ceny ofertowej.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom MZK wykonywania napraw bieżących. Ze względu na ciągły ruch pojazdów na terenie bazy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego,

    - składować materiały w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - zachować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją  techniczną:

- rozbiórki 					- Kod CPV 45110000-1,

- betonowanie konstrukcji			- Kod CPV 45262311-4,

- konstrukcje z betonu zbrojonego		- Kod CPV 45223500-1,

- roboty murarskie				- Kod CPV 45262500-6,

- wykonanie posadzek			- Kod CPV 45262321-7,

- roboty izolacyjne 				- Kod CPV 45320000-6,

- izolacje cieplne				- Kod CPV 45321000-3,

- tynkowanie					- Kod CPV 45410000-4,

- montaż rusztowań				- Kod CPV 45262120-8,

- demontaż rusztowań			- Kod CPV 45262110-5,

- wykonywanie konstrukcji zadaszeń		- Kod CPV 45261100-5,

- wykonywanie pokryć dachowych		- Kod CPV 45261210-9,

- instalowanie bram warsztatowych		- Kod CPV 45421148-3,

- instalowanie wyrobów metalowych 		- Kod CPV 45421160-3,

- instalowanie drzwi aluminiowych		- Kod CPV 45421131-1,

- układanie płytek				- Kod CPV 45431000-7,

- usuwanie warstwy malarskiej		- Kod CPV 45442190-5,

- roboty malarskie				- Kod CPV 45442100-8,

- kładzenie dachów bitumicznych		- Kod CPV 45261214-7,

- wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych

oraz podobne elementy			- Kod CPV 45261000-4,

- kładzenie rynien				- Kod CPV 45261320-3,

- montaż instalacji odgromowej		- Kod CPV 45312311-0,

- roboty instalacyjne elektryczne		- Kod CPV 45310000-3,

- instalowanie urządzeń oświetlenia

zewnętrznego				- Kod CPV 45316100-6.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym i  prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji elektrycznych, wodnych i pneumatycznych oraz znajdujących się na hali autobusów i wyposażenia warsztatowego Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty związane z ociepleniem elewacji. Pozostałe roboty to prace wykończeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki betonowe, wymiana drzwi i bram, układanie glazury, malowanie, roboty dekarskie itp.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejące drzwi i bramy,

- zadaszenie żelbetowe nad drzwiami wejściowymi,

- żaluzje stalowe,

- obróbki blacharskie,

- fragment pokrycia papowego wraz z ociepleniem,

- podkład betonowy w celu wypoziomowania posadzki,

- cokół klinkierowy wraz  z tynkiem,

- istniejąca instalacja odgromowa,

- istniejąca instalacja odprowadzająca wody deszczowe.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia, należy je przewieźć do magazynu Zamawiającego (np. drzwi) lub do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, tynk, kable).

Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Rozbiórki tynków należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast rozbiórkę posadzek z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Roboty murowe, betonowe i tynkarskie:

    - Roboty murowe.

Ścianki z cegły lub pustaków należy wykonywać na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Przy wykonywaniu murów należy zwrócić uwagę na sprawdzenie wykonanej  ścianki w pionie i w poziomie. Przy wykonywaniu zamurowania otworów lub uzupełnienia istniejących ścianek należy pamiętać o wykonaniu „strzępi” w celu prawidłowego powiązania starego muru z nowym.

W przypadku podmurowania murów ogniowych stary mur z nowym należy związać za pomocą prętów stalowych, dł. ok. 30 cm, ze stali żebrowanej fi 8-10 mm, osadzonych w otworach nawiercowych do starego muru na głębokość min. 10 cm w rozstawie                  co 0,5 mb.

    - Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego oraz wykonywania tynków.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

6.2.3.1. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających  i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

W przypadku konieczności wykonania tynków kilkuwarstwowych, o zwiększonej grubości, należy zastosować siatkę tynkarską.

Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżanie),szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

      - Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszone ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie 
PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

      - Wykonanie tynków jednowarstwowych.

Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych. Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.). Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

Szczególne wskazówki wykonania tynków akrylowych.  Stosować się do wskazówek producenta.

  - Izolacje.

Izolację z dwóch warstw folii budowlanej należy wykonać pod posadzka cementową. Folię należy układać w sposób ciągły i z uszczelnieniem połączeń. Izolacja musi szczelnie przylegać do izolowanego podkładu, a jej powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody pomiędzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.

W przypadku wykonywania robót ociepleniowych fragmentu dachu hali wyższej, przed ułożeniem ocieplenia należy zastosować folię paroizolacyjną  PE 0,2 mm.

  - Posadzki.

Istniejące bramy warsztatowe w hali niższej od strony muru oporowego przeznaczone są do demontażu. W ich miejsce zostaną zamontowane bramy o innych wymiarach

Posadzkę rozebrać na odcinku pomiędzy ościeżami bram na szerokości ok. 60 cm.
Po tych czynnościach wykonać podwójne zbrojenie płyty w pasie bramowym, z prętów żebrowanych Ø 12. Pręty należy układać wzdłuż oraz w poprzek wnęki w odległości co 15 cm, a następnie zalać betonem B30, wyprofilować spadki, zatrzeć na gładko 
i utwardzić powierzchniowo.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu trzech dni po jej wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą, mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni  oraz wyprofilowaniem spadków. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się do nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład zbrojony wykonywany jest w dwóch warstwach. Najpierw układa się warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia  uzupełnia się mieszanką betonowa  do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia. W świeżym podkładzie betonowym należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Przez pierwszy tydzień podkład należy zraszać wodą.

Przygotowaną posadzkę należy zatrzeć na gładko i utwardzić powierzchniowo środkiem penetrującym w głąb betonu o właściwościach niepalnych, olejoodpornych. Posadzka ta powinna być odporna na uderzenia i antypoślizgowa,

  - Okładziny z płytek ceramicznych klinkierowych na ścianach zewnętrznych.

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, wylewek betonowych oraz robót instalacyjnych. Na zewnątrz powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Kolor 
i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą. Powierzchnia wypłytkowana powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrową łatą, a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 2 mm. Bardzo ważne jest, aby zaprawa pod płytkami znajdowała się na całej powierzchni, bez pustych miejsc.

Grubość warstwy klejowej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek, i wynosi średnio 6-8 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin należy stosować krzyżyki dystansowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godz. od ich ułożenia.

Dla podniesienia jakości i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne stwardnieniu spoiny muszą być powleczone specjalnymi preparatami impregnacyjnymi. Impregnowane powinny być także płytki.

Elementy wykończeniowe okładzin i posadzek powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją, instrukcją producenta oraz wskazówkami Inspektora nadzoru.

  - Stolarka aluminiowa - drzwi wejściowe i bramy warsztatowe.

Stolarka powinna odpowiadać normom państwowym oraz atestom ITB. Wykonawca przed montażem zobowiązany jest przedstawić takie świadectwa Zamawiającemu.

Montaż powinien być prowadzony przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie pracowników.

Wymiana drzwi  na aluminiowe lekkie z naświetlem, z samozamykaczami.

Przewiduje się wymianę istniejących drzwi prowadzących do budynku na drzwi aluminiowe, lekkie o wymiarach  jak podano w przedmiarze robót. Skrzydło drzwiowe wykonać jako pełne w kolorze białym, ocieplane, natomiast nad drzwiami zabudować naświetle, z szybą zespoloną o wsp. k= 1,0. Drzwi musza być z zamkiem, klamką, samozamykaczem i blokadą. Przed zleceniem na warsztat należy dokonać dokładnych pomiarów na budowie, a szczegóły wykonania uzgodnić z Zamawiającym.

Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Ościeżnica musi być wkuta do muru w taki sposób, aby nie zawężać światła otworu drzwiowego.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.  W przypadku wad, ościeże należy naprawić. Styk ościeży z ościeżnicą należy zaizolować pianką poliuretanową. Osadzone drzwi sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Należy także sprawdzić sprawność drzwi przy otwieraniu i zamykaniu.

W hali niższej, od strony muru oporowego należy wymienić dwie bramy warsztatowe.  Bramy te należy wykonać jako segmentowe, z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplane, typ przemysłowy, z napędem elektrycznym, z drzwiami serwisowymi  o szerokości 80 cm z okienkiem i zamkiem patentowym, samozamykaczem oraz klamką.

Parametry bram oraz wyposażenie:

kolor biały, malowanie proszkowe, minimalna grubość segmentów 40 mm, poziome przetłoczenie segmentów, automatyczna blokada bramy w przypadku zerwania linek lub sprężyn, automatyczna blokada podczas opuszczania bramy przy napotkaniu na przeszkodę, możliwość ręcznego podnoszenia bramy przy wyłączonym napędzie elektrycznym, prowadnice bramy wykonane ze stali ocynkowanej, wyłącznik 
góra-stop-dół, wyłączniki krańcowe bramy, fotokomórki  zabezpieczające opuszczenie bramy w dół.

Prowadnicę Bramy nr 1 ( do warsztatu) należy wykonać z przewyższeniem ok. 80 cm.

Struktura poszycia, przetłoczenia oraz kształt bram musi mieć wygląd identyczny do bram już zabudowanych w przyległej hali.

Czas reakcji na naprawę gwarancyjną - do 6 godzin.

  - Zadaszenia o konstrukcji stalowej z pokryciem poliwęglanowym.

Nad bramami wjazdowymi oraz nad drzwiami wejściowymi do budynku należy wykonać 
i zamontować zadaszenia o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt poliwęglanowych  grubości  10 mm, jak podano w projekcie technicznym.

Wykonawca  powinien  zorganizować prace montażowe i osadzanie elementów ślusarskich w taki sposób, aby było harmonijne i bezpieczne.

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli zaleca się stosowanie złączy rozporowych, kołków kotwiących, kołków wiercących. Średnica i długość wszystkich złączy powinna wynikać z konstrukcji i powinna być określona w kartach informacyjnych wyrobów.

W przypadku zadaszeń nad bramami, płyty poliwęglanowe układać tak, aby kanaliki były ułożone prostopadle do powierzchni ściany.

Przy odbiorze elementów metalowych wbudowanych powinny być sprawdzone:

    - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

    - dokładność uszczelnienia elementów ze ścianami,

    - zgodność wbudowanego elementu z projektem oraz instrukcją producenta.

  - Elementy ślusarskie.

Drabina.

Budynek w chwili obecnej  posiada drabinę wyłazową tylko na dach hali wyższej.

Drabinkę na halę niższą należy wykonać na warsztacie zgodnie z rysunkiem technicznym. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie. Drabinę należy zamontować do ściany budynku z uwzględnieniem planowanego ocieplenia ścian styropianem grubości 10 cm.

Całość malować farbami przeznaczonymi do wyrobów ocynkowanych na kolor ustalony  
z Zamawiającym.

Zabudowa elementów ze stali kształtowej.

W trakcie remontu hali naprawczej należy zamontować kątowniki stalowe ochronne 80x80x7 mm na wszystkich narożach oraz ościeżach drzwi i bram wjazdowych
na halę. Kątowniki należy dospawać do istniejących ościeżnic stalowych za pomocą płaskowników, zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem i dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

  - Ocieplenie fragmentu dachu  hali wyższej.

W celu docieplenia omawianego fragmentu dachu hali stalowej, należy rozebrać pokrycie z papy na odcinku długości.

Na konstrukcji stalowej niższego fragmentu hali wyższej zamocowana jest blacha fałdowa T55 grubości 1,0 mm obustronnie ocynkowana. Blachę tą należy domocować co drugą fałdę, do konstrukcji stalowej wkrętami samowierconymi o  średnicy 5,5 mm, Styki podłużne pomiędzy arkuszami należy łączyć wkrętami samowierconymi o średnicy 4,8 mm co 50 cm. Przy ścianach ogniowych i okapie blachy mocować łącznikami do konstrukcji stalowej w każdej fałdzie.

Całość blach oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie nawierzchniowo farbami do wyrobów ocynkowanych.

Bezpośrednio na blachę fałdową ułożyć paroizolację z folii PE grubości 0,2  mm.

Następnie układa się płyty izolacyjne podkładowe ROCKWOOL MONROCK grubości 
10 cm, a na to płyty izolacyjne ROCKWOOL DACHROCK grubości 10 cm  
z wyprofilowaniem spadków.

  - Ocieplenie ścian.

Wszystkie zewnętrzne ściany Warsztatu Napraw Głównych przewidziane są do ocieplenia styropianem gr 10-12 cm i wykonania warstwy elewacyjnej z tynków akrylowych.

Niniejszy opis obejmuje całość robót związanych  ociepleniem ścian.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem i poleceniami ZRU.

Do wykonania powyższych robót należy zastosować materiały posiadające świadectwa ITB lub aprobaty techniczne dopuszczające materiał do stosowania.

Materiały:

Styropian -  samogasnący o symbolu PS-E FS 15 lub PS-E FS 20,

Siatka z włókna szklanego o symbolu ST 112-100/7, spełniająca wymagania podane 
w aprobacie technicznej ITB AT – 15-3514/2005 lub o symbolu VERTE 145A/AKE 145A spełniająca wymagania AT - 15 -3822/99 lub o symbolu 122 – spełniająca wymagania

AT – 15 – 2320/99. Wymiary oczek w siatce 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna być alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego.

Kleje do przyklejenia styropianu do podłoża oraz siatki do powierzchni płyt styropianowych winny odpowiadać wymaganiom określonym przez ITB w świadectwie dopuszczającym do stosowania w budownictwie.

Preparaty gruntujące oraz masy tynkarskie akrylowe o fakturze drobnej kaszy i uziarnieniu do 2 mm w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową muszą posiadać świadectwa ITB.

Materiały uzupełniające – profile kątowe/narożniki perforowane/ oraz listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową.

Łączniki do mocowania styropianu do podłoża z tworzywa sztucznego grub. Min.10 mm z główką o średnicy min.45 mm.

Wykonanie robót:

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w następującej kolejności;

- prace przygotowawcze /kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań 
i urządzeń/,

- demontaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża /uzupełnienie ewentualnego braku tynku, naprawa tynku odparzonego lub zwietrzałego/,

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym,

- zamocowanie płyt styropianowych na kleju,

- umocowanie kołków wzmacniających,

- naklejenie siatki z tworzywa,

- wykonanie warstwy podkładowej pod tynk akrylowy,

- wykonanie warstwy elewacyjnej z tynku akrylowego.

- montaż obróbek blacharskich ogniomurów,

- montaż rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

- demontaż rusztowań,

- uporządkowanie terenu wokół budynku.

  - Przygotowanie podłoża ściennego.

Należy oczyścić pow. ścian szczotkami  lub metodą strumieniową. Odparzone tynki lub zwietrzałe należy skuć i uzupełnić. Zaleca się czyszczenie ścian wodą pod ciśnieniem

  - Sprawdzenie przyczepności podłoża.

Próbki materiału izolacyjnego /styropian/ o wym. 10x10 cm należy przykleić w różnych miejscach elewacji / 8-10 próbek/. Klej rozprowadzić na całej powierzchni próbki. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania styropian ulegnie rozerwaniu.

W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą z tynku cementowego lub szpachlówki. Dotyczy to nierówności w granicach 10-20 mm.

W przypadku nierówności powyżej 20 mm należy zastosować wyrównanie naklejając styropian o odpowiedniej grubości.

  - Klejenie warstwy izolacyjnej – styropianu.

Płyty styropianowe należy do podłoża stosować poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Masę klejową nakłada się na płytę styropianu metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami 
o średnicy 8-12 cm. W ilości 8-10 placków. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40 % powierzchni płyty. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

  - Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych

Można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Ilość łączników określona jest w projekcie technicznym dociepleń, lecz nie mniej niż 4 szt. na 1 m2.

Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm.

  - Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na dokładnie wyrównanej i odpylonej powierzchni. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Po nałożeniu masy klejącej należy bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Siatka po zatarciu powinna być całkowicie niewidoczna. Paski siatki zbrojącej przykleja się na zakład o szerokości około 10 cm.

Na narożnikach otworów w elewacji /np. okien/ należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki / około 20x30 cm / Na krawędziach wypukłych zamontować kątowniki aluminiowe. W części parterowej budynku oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej  lub tzw. siatkę  pancerną.

  - Nakładanie warstwy tynkarskiej.

Masę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i po wykonaniu tynku podkładowego. Należy starać się wykonywać warstwę elewacyjną  na ścianie metodą ciągłą pozwalającą uzyskać jednolitą fakturę.

W przypadku przerwy w wykonywaniu układania masy elewacyjnej zaleca się odcinanie powierzchni taśmami odcinającymi.

Kontrola jakości robót.

Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- montaż rusztowań / warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy/,

- przygotowanie ścian do ocieplenia,

- umocowanie płyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie podkładu pod wyprawę z masy tynkarskiej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na

nadzór techniczny tj; ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu scian, powinny one być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

  - Roboty pokrywcze.

Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego dotyczy tylko fragmentu dachu hali stalowej przylegającego do hali wyższej. Po ułożeniu ocieplenia należy pokryć ten fragment dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Papę podkładową należy mocować specjalnymi kołkami poprzez płyty izolacyjne do blachy trapezowej.

Pozostała powierzchnia dachu hali niższej oraz części socjalnej wymaga konserwacji, tj. zabezpieczenia specjalnym środkiem bitumicznym typu EKODECK lub równoważnym wraz z naprawą drobnych uszkodzeń oraz uszczelnieniem obróbek wokół kominków wentylacyjnych.

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów:

- Powierzchnia podłoża powinna być równa, Krawędzie, naroża oraz styki podłoża 
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub załagodzić za pomocą odkosu albo listwy 
o przekroju trójkątnym.

•   wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,

•   wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,

prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2,0, nie może być większy niż 5 mm..

•   podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,

•   podłoże powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń

wymaga się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN.

- Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap, a mianowicie:

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy

asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego.

- Podstawowe zasady  przy wykonywaniu robót papowych.

Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia podstaw dachowych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni.

- Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w porze suchej,               w temperaturze nie niższej niż: +5°C.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20"C)                                                               i wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem

- Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana,                        a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając watka dociskowego z silikonową rolką.

Silę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

- Łączenie arkuszy:

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

podłużny 	8 lub 10 cm,

poprzeczny 	12 - 15 cm.

Zakłady należy wykonywać ze szczególna starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu, należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

- Wykonanie obróbki naroża wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku                               6 cm):

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować asfaltową emulsją anionową.

Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany z płaszczyzną połaci układamy IZOKLINY styropianowe (z okleiną  z papy asfaltowej) lub wykonane z drewna i zaimpregnowane.

  - Rynny i rury spustowe

Stare, żeliwne czyszczaki należy zdemontować a w ich miejsce należy osadzić nowe czyszczaki PCV wpuszczane do gruntu. Miejsce wokół czyszczaka uzupełnić piaskiem, dokładnie zagęścić. Nawierzchnię wokół czyszczaków uzupełnić betonem

W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm.

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach                   i pod kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm. Rynny i dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

  - Obróbki blacharskie i zabezpieczenia elewacyjne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót trzeba zapoznać się ze stanem podłoża                    i dokonać wyboru odpowiednich materiałów.

W celu prawidłowego mocowania obróbek blacharskich, w szczytach ścian należy  przymocować za pomocą kołków rozporowych krawędziaki o wymiarach 10x10cm dla pasów podrynnowych oraz krawędziaki o wymiarach 8x8 cm w przypadku murów ogniowych.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, pasach podrynnowych itp.) należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej  grubości 0,7 mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi  zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym.

  - Instalacja odgromowa.

Istniejąca instalacja odgromowa musi być zdemontowana przed przystąpieniem do    robót rozbiórkowych starego pokrycia dachowego.

Odcinki poziome przewodów należy układać na murach ogniowych,  na nowo wykonanych obróbkach blacharskich za pomocą wsporników oraz śrub rzymskich.  Wszystkie zwody pionowe prowadzić  pod ociepleniem  w rurach twardych.

Po wykonaniu  ocieplenia, ułożeniu nowego pokrycia dachowego na fragmencie połaci należy wykonać nową instalację odgromową z drutu FeZn fi 8 mm na planie starej. Wszelkie wentylatory i wywietrzaki dachowe zaopatrzyć  w indywidualne zwody pionowe i podłączyć do zwodów poziomych ułożonych na połaci dachowej. Zwody mocować do wsporników stalowych na śruby rzymskie.

Zwody pionowe montować na elewacji w rurach twardych i założyć skrzynki PCV na złączach, z uwzględnieniem planowanego ocieplenia ścian styropianem gr. 10 cm.

Wymienione przewody należy połączyć w puszkach z istniejącą bednarką.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziemienia                               i   sporządzić protokół wraz z metryką instalacji odgromowej.

Protokół musi zawierać:  dane dotyczące budynku, rodzaj pomiarów, nazwisko                         i nr uprawnień wykonującego pomiary, datę pomiarów, określenie warunków atmosferycznych, rodzaj i nr przyrządów pomiarowych, tabelę pomiarów oraz uwagi                       i wnioski.

  - Wymiana instalacji elektrycznych

Istniejący osprzęt elektryczny oraz lampy na elewacji należy zdemontować i zamontować ponownie po zakończeniu prac tynkarskich.

Pod zadaszeniem nad wejściem do budynku należy zamontować lampę halogenową                    do istniejącego wypustu.

Pod zadaszeniem poliwęglanowym nad bramami od strony muru oporowego zabudować lampy halogenowe do wsporników stalowych montowanych do konstrukcji zadaszenia.

Lampy podłączyć elektrycznie i wykonać pomiary.

Z uwagi na ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm należy dostarczyć i wymienić na nową obudowę skrzynki rozdzielczej złącza kablowego na budynku hali niższej w taki sposób, aby drzwiczki zewnętrzne były zlicowane z powierzchnia ściany po ociepleniu.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

-  	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po rękojmii,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, projektem technicznym  oraz przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz.2 do SIWZ.