Załącznik Nr 2

do SIWZ

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa dwóch busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |
|  | tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
|  | e-mail: mzk@bb.onet.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika | Dane Wykonawcy |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Nr telefonu .......................................... faksu ............................................... REGON ................................................ NIP .................................................. Powiat ............................................................................................................ e-mail ............................................................................................................. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... |
| WYKONAWCA jest małym/średnim przedsiębiorcą: (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) | TAK |  |
|  | NIE |  |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” | ……………………………………………………………………………………………………… (nazwa części zamówienia) |
|  | ……………………………………………………………………………………………………… (Należy podać firmę Podwykonawcy) |

| MIEJSCE SERWISOWANIA POJAZDÓW (należy podać nazwę firmy i adres, w której będą wykonywane przeglądy i naprawy gwarancyjne) | ……………………………………………………………………………………………………… (dla pojazdu z zabudową fabryczną) |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………………………………………………… (dla dodatkowej zabudowy technologicznej (winda, szyny)) |
| Oferowane pojazdy | marka | model | typ |
| Winda do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach | marka | model | udźwig |
| Oświadczamy, że oferowane pojazdy osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych spełniają wszystkie poniższe wymagane parametry. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy ich parametry. |
| Opis parametrów | Zakres wymagań określony przez Zamawiającego, które muszą spełniać pojazdy | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| 1. Układ napędowy. |
| 1.1. Silnik: | zapłon samoczynny, |  |
|  | maksymalna moc znamionowa min. 96 kW (130 KM), |  |
|  | maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm, |  |
|  | normy czystości spalin Euro 6, |  |
|  | pojemność max 2000 cm3. |  |
| 1.2. Skrzynia biegów: | manualna, |  |
|  | minimum 6-cio biegowa + 1 W - z dźwignią zmiany biegów, umieszczona w desce rozdzielczej. |  |
| 2. Układ hamulcowy. |
| 2.1. Hamulce przednie: | tarczowe z samoczynną regulacją i układem ABS, |  |
| 2.2. Hamulce tylne: | tarczowe z samoczynną regulacją i układem ABS. |  |

| 3. Układ kierowniczy. |
| --- |
| 3.1. Przekładnia kierownicy: | ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |
| 3.2. Kolumna kierownicy: | regulowana na wysokość. |  |
| 4. Zawieszenie pojazdu. |
| 4.1. Zawieszenie przednie: | niezależne z amortyzatorami oraz stabilizatorem, |  |
| 4.2. Zawieszenie tylne: | resory paraboliczne z amortyzatorami. |  |
| 5. Nadwozie. |
| 5.1. Konstrukcja i poszycie zewnętrzne: | samonośna stalowa, typ kombi, w kolorze czerwonym (RAL nr 3020 lub kolor zbliżony ustalony z Zamawiającym), do przewozu 9 osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach, |  |
| 5.2. Wymiary: | a) długość całkowita | od 5900 do 6000 |  |
|  | b) rozstaw osi | od 3700 do 3850 |  |
|  | c) wysokość | od 2400 do 2600 |  |
|  | d) wysokość przestrzeni pasażerskiej |  |
|  |  | od 1800 do 1950 |  |
|  | e) długość przestrzeni pasażerskiej |  |
|  |  | od 3400 do 3700 |  |
| 5.3. Kabina kierowcy: | bez ścianki oddzielającej od przestrzeni pasażerskiej, trzyosobowa, |  |
|  | pasy bezpieczeństwa 3 punktowe, regulowane na wysokość z ogranicznikiem napięcia (dla kierowcy i pasażerów), |  |
|  | poduszki powietrza (dla kierowcy i pasażerów), |  |
|  | zagłówki na siedzeniu kierowcy i pasażerów; |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją: przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości, |  |
|  | fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem, |  |
|  | dwie osłony przeciwsłoneczne, |  |
|  | dywaniki podłogowe gumowe dla kierowcy i pasażerów. |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań określony przez zamawiającego, które muszą spełniać pojazdy | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 5.4. Przestrzeń pasażerska: | z zamontowanymi siedzeniami dla 6 osób w dwóch rzędach, z przystosowaniem do mocowania wózków inwalidzkich w ilości 2 szt., |  |
|  | drzwi boczne przesuwne (oszklone), szyba przyciemniana, |  |
|  | drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami, ogrzewanymi oknami, o kącie otwarcia min. 1800 z blokadą, szyby przyciemniane, |  |
|  | okna boczne oszklone, |  |
|  | szyny do mocowania minimum dwóch wózków inwalidzkich, |  |
|  | 2 komplety pasów do mocowania wózków, |  |
|  | 2 komplety pasów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózkach, |  |
|  | minimum 2 lampki oświetleniowe wnętrz, |  |
|  | wykładzina podłogowa antypoślizgowa, zmywalna, |  |
|  | ściany boczne z płyt laminowanych. |  |
| 6. Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność jazdy pasażerów. |
| 6.1. Wymagania uwzględniające bezpieczeństwo: | oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „inwalidzi”, |  |
|  | dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu, |  |
|  | wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, |  |
|  | elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC, |  |
|  | funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, |  |
|  | układ wspomagania awaryjnego hamowania, |  |
|  | reflektory ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty, |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań określony przez zamawiającego, które muszą spełniać pojazdy | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 6.2. Wymagania uwzględniające komfort i funkcjonalność: | klimatyzacja z przodu z filtrem pyłkowym kabiny, |  |
|  | tylna klimatyzacja manualna, |  |
|  | układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach, |  |
|  | światła do jazdy dziennej, |  |
|  | układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją, |  |
|  | prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego, |  |
|  | obrotomierz i zegar cyfrowy, |  |
|  | radio, + głośniki sterowane z kierownicy wraz z instalacją elektryczną, |  |
|  | reflektory przednie halogenowe, regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy, |  |
|  | sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach, |  |
|  | centralny zamek na pilota, |  |
|  | alarm, |  |
|  | system blokady zapłonu, |  |
|  | wycieraczki przednie z regulacją prędkości i czujnikiem deszczu, |  |
|  | dodatkowe urządzenie grzejne (nagrzewnica) zasilane paliwem ze zbiornika pojazdu, z funkcją programowania z przystosowaniem do rozruchu przy niskich temperaturach z drugim akumulatorem, |  |
|  | szyba przednia podgrzewana elektrycznie, |  |
|  | czujnik poziomu płynu do spryskiwacza, |  |
|  | koło zapasowe pełnowymiarowe. |  |
| 7. Wyposażenie dodatkowe. |
| Wymagania: | komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi i kołpakami, |  |
|  | chlapacze za przednimi i tylnymi kołami, |  |
|  | Wideorejestrator (przód i tył). |  |

| Opis parametrów | Zakres wymagań określony przez zamawiającego, które muszą spełniać pojazdy | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 8. Wyposażenie technologiczne. |
| 8.1. Winda: | o napędzie elektryczno-hydraulicznym (podest ruchomy) z dwoma ramionami podnoszącymi o udźwigu min. 350 kg, zamontowana w świetle tylnych drzwi umożliwiająca transport osób na wózkach inwalidzkich do pojazdu; (montaż wind musi być potwierdzony i odebrany przez przedstawiciela UDT), |  |
|  | lampy sygnalizujące rozbłyskowe koloru żółtego włączane w czasie obsługi windy, |  |
| 8.2. Szyny: | szyny w przestrzeni pasażerskiej do mocowania minimum dwóch wózków inwalidzkich. |  |
| GWARANCJA | Na powłokę lakierniczą - ………………................ miesięcy (należy podać okres gwarancji w miesiącach – min. 24 miesięcy) |
|  | Na perforację blach (nadwozie) - ………………………… lat należy podać okres gwarancji w latach – min. 10 lat) |
|  | Na pozostałe zespoły, układy i elementy pojazdu - ……………………………. miesięcy (należy podać okres gwarancji w miesiącach – min. 60 miesięcy UWAGA: - maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie punktowej wynosi 84 miesiące. |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI | Przelew do 30 dni od dnia otrzymania faktury. |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy w terminie do 19 czerwca 2019 r. |
| WADIUM | O wartości 8.000,00 zł zostało wniesione w formie ................................................... w dniu ................................... |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej) | ........................................................................................................ |

| Wymagane dodatkowe parametry potrzebne do oceny kryterium: |
| --- |
| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |
|  |  |  | Opis słowny: (konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę) |
| Rt.1. | Okna boczne kabiny. | Sterowane elektrycznie. |  |
|  |  | Inne rozwiązanie. |  |
| Rt.2. | Okna boczne w przestrzeni pasażerskiej. | Przyciemniane. |  |
|  |  | Brak tego rozwiązania. |  |
| Rt.3. | Czujniki parkowania. | Z przodu i tyłu z sygnalizacją dźwiękową. |  |
|  |  | Brak tego rozwiązania. |  |
| Rt.4. | Lusterka boczne. | Z podwójnymi lustrami sterowanymi elektrycznie, składane i podgrzewane, |  |
|  |  | Zwykłe bez sterowania elektrycznego. |  |
| Rt.5. | Ocena poziomu hałasu podczas jazdy. Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentu homologacji typu WE dołączonego do oferty w zakresie parametru poziomu hałasu podczas jazdy. | Do 73 dB. |  |
|  |  | Powyżej 73 dB. |  |
| Rt.6. | Zużycie energii dla pełnego cyklu użytkowania pojazdu | Należy podać zużycie paliwa w cyklu miejskim (na podstawie świadectwa homologacji). |  |
| Rt.7. | Emisja dwutlenku węgla CO2 |  |  |
| Rt.8. | Emisja zanieczyszczeń (na podstawie świadectwa homologacji) | Należy podać emisję zanieczyszczeń spalin w mg/km według Testu 1 dla: - tlenków azotu NOx - cząstek stałych PM, - węglowodorów. | Tlenki azotu ……………………………………………… |
|  |  |  | Cząstki stałe …………………………………………….. |
|  |  |  | Węglowodory THC ………………………..……………………… |
| CENA OFERTY | Cyfrowo netto (za 1 szt.) | Stawka Vat | Cyfrowo brutto (za 1 szt.) |
|  | ................... | ……% | ................... |
|  | Cyfrowo netto (za 2 szt.) | Stawka Vat | Cyfrowo brutto (za 2 szt.) |
|  | ................... | ……% | ................... |

| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) ......................................................................... (numer telefonu) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksem lub pocztą e-mail. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. Ponadto oświadczam, że: pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. |
| PODPIS (upełnomocnionej osoby/osób) | ........................................ ........................................ imię i nazwisko podpis ......................................... ........................................ imię i nazwisko podpis |