Załącznik Nr 2

do SIWZ

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa autobusów niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 tel. +48 33 814-35-11, fax +48 33 814-51-88 REGON 070503643 NIP 547-005-00-50 e-mail: mzk@bb.onet.pl http.//www.mzkb-b.samorzady.pl |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym .................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Nr telefonu ......................................... faksu ............................................... REGON ............................................... NIP ................................................. Powiat ...................................................... e-mail ....................................................... Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... |

| Marka oferowanych autobusów | Typ oferowanych autobusów | Marka i typ oferowanego silnika | Nr świadectwa homologacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Autobusy długie |
| Autobusy krótkie |
| GWARANCJA: | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
|  | G.1. Gwarancja na nadwozie pojazdu a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw. UWAGI ! okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | ................... lat |
|  | G.2. Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę / ramę podwozia. UWAGI ! okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | .................. lat |
|  | G.3. Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia. UWAGI ! okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu, okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 80 miesięcy, Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 60 miesięcy. | ................. miesięcy |
|  | G.4. Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu. UWAGI ! okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu, Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 42 miesiące ale nie więcej niż 300 tys. km przebiegu, Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 26 miesięcy, ale nie więcej niż 180 tys. km przebiegu, Zamawiający ustala, że przy każdym dodatkowym miesiącu obowiązywania gwarancji powyżej 26 miesięcy wzrasta również ogólny przebieg o 7 500 km, od którego uzależniony jest okres gwarancji. | ................. miesięcy |

| CENA OFERTY Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej. |
| --- |
| RODZAJ AUTOBUSU | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek | Cena jednostkowa brutto (3+5) | Wartość netto (2 x 3) | Wartość brutto (2 x 6) |
|  |  |  | stawka % | Kwota (3x4) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Autobus długi | 4 szt. | ....................... | .......... | .............. | .......................... | .......................... | .......................... |
| Autobus krótki | 10 szt. | ....................... | .......... | .............. | .......................... | .......................... | .......................... |
| RAZEM CYFROWO WARTOŚĆ (za całość przedmiotu zamówienia): * należy odpowiednio ZSUMOWAĆ kolumnę 7 i 8 | Netto* | Brutto* |
| RAZEM SŁOWNIE WARTOŚĆ (za całość przedmiotu zamówienia): |
| Netto: ...................................................................................................................................................................................... |
| Brutto: ...................................................................................................................................................................................... |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI | Płatność obejmująca wartość netto autobusów (rozliczana osobno za każdy dostarczony autobus) realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Wartość podatku VAT płatna będzie w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury. |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | Całe zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do pięciu miesięcy po podpisaniu umowy, ale nie później niż do 30 grudnia 2011r. Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin podpisania, bez uwag, protokołu zdawczo – odbiorczego. |

| Oświadczamy, że wszystkie oferowane autobusy spełniają wszystkie poniższe wymagane parametry. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanych autobusów. |
| --- |
| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy długie | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (wpisać konkretne rozwiązania) |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza. |
| 1.1. Ilość autobusów: | 4 sztuki. |  |
| 1.2. Długość całkowita: | 17,50 do 18,75 m. |  |
| 1.3. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.4. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.5. Całkowita liczba miejsc: | min. 170. |  |
| 1.6. Ilość miejsc siedzących: | min. 40+1, (w tym min. 10 miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi). |  |
| 1.7. Wysokość podłogi: | płaska bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, posiadająca wszystkie wejścia bezstopniowe. |  |
| 1.8. Układ drzwi: | 4 drzwi podwójne w układzie: 2 – 2 – 2 – 2. |  |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | min. 1200 mm. |  |

| 2. Układ napędowy. |
| --- |
| 2.1. Silnik: | z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, |  |
|  | moc silnika - min. 220 kW, |  |
|  | moment obrotowy – min. 1250 Nm, |  |
|  | pojemność silnika – max. 12 dm3, |  |
|  | spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 5 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), |  |
|  | system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju oraz w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej w przypadku spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego minimum przy pracującym silniku. System musi posiadać elektroniczną pamięć zapisu danych pracy dozownika i umożliwiać odczytanie zapisanych informacji o dolewkach i nieprawidłowym działaniu oraz umożliwiać ustawianie parametrów pracy za pomocą przenośnego czytnika danych, |  |
|  | separator wody w układzie zasilania paliwem, |  |
|  | układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, |  |
|  | filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, |  |
|  | komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), |  |
|  | osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowalną pokrywą podłogową, |  |
|  | komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą, wskaźnik na desce rozdzielczej kierowcy i osłonięta przed zanieczyszczeniami, |  |

| c.d. 2.1. Silnik: | komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą działającą również przy wyłączonym zasilaniu instalacji elektrycznej. Instalacja zawiera: układ sterujący: przewód detekcyjny pod ciśnieniem ~25 barów ułożony nad silnikiem w miejscach najbardziej podatnych na zapalenie się (pompa paliwowa, filtry, przewody paliwowe, kolektor wydechowy, itp.), b. cylinder detekcyjny, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna na desce rozdzielczej informująca kierowcę o: awarii systemu detekcji, pożarze w komorze silnika, awarii gaśnicy (spadek ciśnienia). układ gaśniczy hydro-pneumatyczny: a. butla ciśnieniowa wypełniona wodą zawierającą dodatki pianotwórcze (temp. zamarzania - niższa lub równa minus 350C), b. przewód ciśnieniowy ułożony nad silnikiem zawierający min. 8 dysz gaśniczych. Miejsca montażu butli oraz dysz gaśniczych ustalić z Zamawiającym. Do każdego zainstalowanego systemu Wykonawca przekaże Zamawiającemu Deklarację zgodności wydaną przez firmę uprawnioną do montażu instalacji oraz certyfikaty na butlę gaśniczą oraz cylinder detekcyjny. |  |
| --- | --- | --- |
|  | w komorze silnika zamontowany homologowany przepływomierz paliwa mierzący rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik lub inne rozwiązanie równoważne, |  |
|  | wyposażony w podgrzewany wstępny filtr odwadniający, |  |
|  | zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, |  |
|  | do obsługi silnika należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program +interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji silnika. |  |

| 2.2. Skrzynia biegów: | automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach (NBS, ANS lub EK-Abschaltung), wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, |  |
| --- | --- | --- |
|  | przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zaprogramowana programem uzależnionym od topografii terenu, |  |
|  | zmiana biegów sterowana elektronicznie, |  |
|  | mikroprocesorowy system diagnostyczny, |  |
|  | posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), |  |
|  | przełącznik minimum 5-przyciskowy 1,2,.. DNR umieszczony na pulpicie deski rozdzielczej, |  |
|  | przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |  |
|  | do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy skrzyni biegów. |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu. |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, |  |
|  | elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS, |  |
|  | funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, |  |
|  | przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm, |  |
|  | podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, |  |
|  | amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, |  |
|  | zastosowanie czujników poziomowania. |  |
| 3.2. Zawieszenie przednie: | niezależne lub oś sztywna, ze stabilizatorem. |  |
| 3.3. Zawieszenie tylne: | oś napędowa i oś środkowa, sztywna, portalowa, z drążkami reakcyjnymi. |  |

| 4. Układ kierowniczy. |
| --- |
| 4. Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, |  |
|  | kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia, |  |
|  | przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego. |  |
| 5. Układ hamulcowy. |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, |  |
|  | wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, minimum przy krytycznym zużyciu okładzin klocków, |  |
|  | zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, |  |
|  | przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, |  |
|  | instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |  |
| 5.2. Instalacja hamulcowa zawieszenia przedniego: | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
| 5.3. Instalacja hamulcowa zawieszenia tylnego (oś napędowa i oś środkowa): | wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |  |
| 5.4. Hamulec postojowy: | uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, |  |
|  | działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |  |
| 5.5. Hamulec przystankowy: | ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, |  |
|  | włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, |  |
|  | działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, |  |
|  | działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |  |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, |  |
|  | obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, |  |
|  | włączany przed hamulcem roboczym, |  |
|  | przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |  |

| 6. Koła i ogumienie. |
| --- |
| 6. Koła i ogumienie: | tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, |  |
|  | ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, |  |
|  | na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  | wszystkie koła wyważone, |  |
|  | obręcze stalowe osłonięte kołpakami metalowymi, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |  |
| 7. Nadwozie. |
| 7.1. Konstrukcja: | ramowa lub samonośna wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |  |
|  | zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie min. 10 lat, |  |
|  | poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), |  |
|  | dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, |  |
|  | zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, |  |
|  | wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, |  |
|  | dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, |  |
|  | strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |  |
|  | zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
|  | szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, |  |
|  | szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, |  |
|  | okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie, |  |
|  | podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, |  |
|  | zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, |  |

| c.d. 7.1. Konstrukcja | lusterka zewnętrzne (min. 360 x 180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300mm lub 180 x 400 mm płaskie lub równoważne przy zachowaniu podobnej powierzchni roboczej luster). |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2. Drzwi: | czworo drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, |  |
|  | otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, |  |
|  | zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, |  |
|  | wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, |  |
|  | w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |  |
|  | szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, |  |
|  | oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |  |
|  | obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, |  |
|  | każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, |  |
|  | pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. |  |
|  | otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, UWAGA! Otwieranie pierwszych drzwi z zewnątrz powinno odbywać się za pomocą ukrytego, hermetycznego przycisku zwiernego (Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przycisku piezoelektrycznego). |  |
|  | przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, |  |
|  | przy każdych drzwiach z zewnątrz i wewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |  |

| 7.3. Wentylacja: | wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |
| --- | --- | --- |
|  | wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (minimum jednego) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., |  |
|  | dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum trzy pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, |  |
|  | minimum 10 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, |  |
|  | kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |  |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), |  |
|  | przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, |  |
|  | moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury plus 180C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, |  |
|  | nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |  |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | klimatyzator z napędem od silnika; dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |  |

| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), |  |
|  | urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 700C, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury plus 150C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C. |  |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 35 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych), |  |
|  | rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, |  |
|  | pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |  |
| 7.8. Lakierowanie: | farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, |  |
|  | antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |  |

| 8. Wyposażenie wnętrza . |
| --- |
| 8.1. Kabina kierowcy: | kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, |  |
|  | drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |  |
|  | fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, |  |
|  | nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), |  |
|  | wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |  |
|  | pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |  |
|  | tachograf niedopuszczalny, |  |
|  | roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |  |
|  | zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |  |
|  | wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą), |  |
|  | kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |

| 8.2. Podłoga: | płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy 2. i 3. drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, |  |
|  | poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, |  |
|  | w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, |  |
|  | krawędzie podestu w kolorze żółtym. |  |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska: | poręcze: poziome, pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, |  |
|  | za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: za drzwiami 1, przed i za drzwiami 2, przed i za drzwiami 3, przed i za drzwiami 4, |  |
|  | uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, |  |
|  | bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |  |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | naprzeciwko drugich drzwi miejsce (o wymiarach min. 2700 x 750 mm) przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecięcy i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, |  |
|  | naprzeciwko 3. drzwi miejsce o wymiarach min. 1400 x 750 mm przystosowane do przewozu wózka dziecięcego lub inwalidzkiego, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący zamiar opuszczenia autobusu. |  |
|  | sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |  |

| 8.5. Wykończenie wnętrza: | poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, |  |
| --- | --- | --- |
|  | słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, |  |
|  | pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, |  |
|  | zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, |  |
|  | sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, |  |
|  | cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie |  |
|  | ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, |  |
|  | kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |
| 8.6. Siedzenia: | o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |  |
|  | z uchwytami od strony przejścia, |  |
|  | kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | apteczka, |  |
|  | 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku, |  |
|  | 2 kliny pod koła, |  |
|  | komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 8 kół z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu (4 szt. autobusów długich) należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, 1 szt. z oponą zimową na oś przednią, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. Za oponę zimową uważa się oponę zaprojektowaną pod kątem komunikacji miejskiej wykonaną z mieszkanki zimowej utrzymującą wysoką sprawność w ekstremalnych warunkach zimowych w regionach górzystych. Opona powinna być oznaczona piktogramem konturu góry i płatka (płatków) śniegu. |  |
|  | torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |
| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), dwie boczne (dwurzędowe, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), tylna (numerowa), możliwość stosowania piktogramów, |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, |  |
| --- | --- | --- |
|  | cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), niezawodna praca w zakresie temperatur –100C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA! Wykonawca dodatkowo do tablic kierunkowych i kasowników dostarczy oprogramowanie serwisowe z odpowiednimi interfejsami. |  |
|  | komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego, |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | zliczanie skasowanych biletów papierowych, przenoszenie danych z autobusu do komputera na terenie zajezdni, rejestracja parametrów technicznych, m.in.: droga przejechana przez kierowcę, przekroczenie prędkości jazdy, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączanie i wyłączanie silnika, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, otwieranie drzwi, załączanie ogrzewania, włączanie biegu „N”, podczas jazdy, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, czas pracy agregatu grzewczego, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, zabezpieczenie danych w pamięci przed dostępem osób nieuprawnionych, np. logowanie poprzez numer PIN, odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania. UWAGA! Oprogramowanie systemu musi być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego i przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki. Obowiązującym systemem u Zamawiającego jest system PIXEL, radiomodem wraz z anteną umożliwiający odbiór aktualnych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenia zapowiadające), przesył danych technicznych, rejestrowanych przez komputer pokładowy do stacji bazowej, stacja bazowa wraz z oprogramowaniem umożliwiające automatyczny zrzut zarejestrowanych danych po wykonaniu usług przewozowych łączem bezprzewodowym z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych. Na potrzeby systemu zarządzania informacją, tj. wymiany danych oraz jej obróbki należy dostarczyć i zainstalować odpowiednie oprogramowanie min. na jednym stanowisku stacjonarnym, urządzenie do automatycznego zliczania pasażerów z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wsiadających i wysiadających, umiejscowione nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi, współpracujące z komputerem pokładowym sterującym tablicami kierunkowymi; automatyczne zliczanie pasażerów powinno działać w oparciu o technologię sensorów podczerwieni, |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | do automatycznej obróbki i analizy danych należy dostarczyć serwer bazodanowy o minimalnych parametrach: procesor Intel Core 2 Duo E7600, 3.06GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775,45nm, pamięć RAM Kingston 2 x 2048MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL 6 DIMM C9851471, 8 x dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5”, 750GB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache, płyta główna ASUS P5Q PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX, karta graficzna ASUS EN6200LE Geforce GF6200LE 512MB(TC1GB) DDR2(64bit), TV&DVI, PCI-E,BOX, napęd DVD-/+RW z Super-Multi 24x (czarny panel), SATA, Cooler Master obudowa serwerowa HAF 932 czarna (bez zasilacza), Zasilacz Tagan ATX TG500-U33II 500W, aktywne PFC, 80 Plus, retai, Kontroler AMCC 9550SXU-8LP SGL Bulk, kontroler RAID SATA-II, LP, PCI-X 1.0, 8 kanałów, 8 HDD SATA-II, 128MB, Gembird adapter/redukcja HDD sanki 5,25”->3,5”. UWAGA! Stację bazową oraz serwer Wykonawca dostarczy po jednym komplecie do całego kontraktu. |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: ośmiu kamer kolorowych, umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach, wandaloodpornych, w kolorze czarnym; (6 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), rozdzielczość minimalna kamer: 7000 linii, minimalna czułość kamer: 0,1 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, brak ostrych krawędzi: miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, cyfrowego rejestratora wizji nagrywającego w formacie plików xba, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny znak wodny, widoczny na zarejestrowanym materiale; nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimalną 25 klatek/sek. dla wszystkich kanałów, wyposażony w twardy dysk 2,5” min. 500 GB w wyjmowanej „kieszeni”; zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe; przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej); pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 200 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku. Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr linii, kierunek jazdy, przystanek, data i godzina, prędkość pojazdu. Wskazane, aby rejestrator pobierał informacje o linii i kierunku z komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej; mikrofonu umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami; |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej minimalnej 7”; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego; możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy; oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. UWAGA! Wykonawca dodatkowo dostarczy jedną zapasową kasetę z dyskiem twardym o pojemności 500 GB dla 4 autobusów długich oraz urządzenie mobilne do obsługi rejestratora. |  |
| --- | --- | --- |
|  | radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: rodzaj emisji F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, moc wyjściowa 5/25 W, selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, kodowa blokada szumów CTCSS/PL, możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: uchwyt montażowy, mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: deklarację zgodności w języku polskim, dokumentację serwisową na płycie CD, oprogramowanie na płycie CD, interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi (wtyki USB) gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, |  |
| --- | --- | --- |
|  | zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |  |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne. |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | pojedynczy lub wieloczęściowy, wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, |  |
|  | pojemność min. 250 dm3, |  |
|  | zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, |  |
|  | pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, |  |
|  | trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |  |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, |  |
|  | zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 2.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |  |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, |  |
|  | po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, |  |
|  | napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |
|  | minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, |  |
|  | silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |  |
| 9.4. Układ smarowania podwozia | układ centralnego smarowania, który wyposażony będzie w sterownik informujący o spadku ciśnienia w systemie i rezerwie smaru w zasobniku pompy oraz umożliwiający zapis akcji pracy systemu wraz z diagnozą, |  |
|  | Zamawiający dopuszcza bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, |  |
|  | w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |  |

| 10. Układ pneumatyczny. |
| --- |
| 10. Rozmieszczenie: | wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |  |
|  | układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), |  |
|  | zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, |  |
|  | szybkozłącze umieszczone z przodu nadwozia umożliwiające szybkie (bez potrzeby demontażu elementów autobusu) podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, |  |
|  | przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, |  |
|  | w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, |  |
|  | sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, |  |
|  | głowica sprężarki chłodzona płynem, |  |
|  | napęd sprężarki poprzez koła zębate, |  |
|  | zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu. |  |

| 11. Instalacja elektryczna. |
| --- |
| 11. Wymagania: | oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), |  |
|  | instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |  |
|  | złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |
|  | tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |
|  | dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |
|  | wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |
|  | sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |  |
|  | dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, |  |
|  | gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, |  |
|  | instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, |  |
|  | akustyczny sygnał cofania. |  |
|  | światła do jazdy dziennej – wykonane, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2009r. (Dz. U z 2009r., Nr 75, poz. 639). UWAGA! Światła powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. Przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej. |  |
|  | zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy autobusu (maksymalna prędkość 80 km/h). |  |

| 12. Wymagania dodatkowe. |
| --- |
| 12.1. Wymagania: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, 10 kierowców Zamawiającego w zakresie obsługi i ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. |  |
|  | Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu: kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (10 egzemplarzy), instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. UWAGA!. Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje napraw, schematy i katalogi zostały dostarczone przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie gwarancji w języku polskim umożliwiający ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz, po uzgodnieniu z Zamawiającym, narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. |  |
| 12.2. Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dot. to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |  |

| Opis parametrów | Wymagania, które muszą spełniać autobusy krótkie | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (wpisać konkretne rozwiązania) |
| --- | --- | --- |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza. |
| 1.1. Ilość autobusów: | 10 sztuk. |  |
| 1.2. Długość całkowita: | 11,5 do 12,5 m. |  |
| 1.3. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.4. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |  |
| 1.5. Całkowita liczba miejsc: | min. 106. |  |
| 1.6. Ilość miejsc siedzących: | od 24 +1 do 28+1 (w tym min. 6 miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi), |  |
| 1.7. Wysokość podłogi: | Bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu. |  |
| 1.8. Układ drzwi: | 3 drzwi podwójne w układzie: 2 – 2 – 2. |  |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | min. 1200 mm. |  |

| 2. Układ napędowy. |
| --- |
| 2.1. Silnik: | z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, |  |
|  | moc silnika - min. 195 kW, |  |
|  | moment obrotowy – min. 1100 Nm, |  |
|  | pojemność silnika – max. 10,6 dm3, |  |
|  | spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 5 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), |  |
|  | system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju oraz w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej w przypadku spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego minimum przy pracującym silniku. System musi posiadać elektroniczną pamięć zapisu danych pracy dozownika i umożliwiać odczytanie zapisanych informacji o dolewkach i nieprawidłowym działaniu oraz umożliwiać ustawianie parametrów pracy za pomocą przenośnego czytnika danych, |  |
|  | separator wody w układzie zasilania paliwem, |  |
|  | układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, |  |
|  | filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, |  |
|  | komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), |  |
|  | osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowalną pokrywą podłogową, |  |
|  | komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą, wskaźnik na desce rozdzielczej kierowcy i osłonięta przed zanieczyszczeniami, |  |

| c.d. 2.1. Silnik: | komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą działającą również przy wyłączonym zasilaniu instalacji elektrycznej. Instalacja zawiera: układ sterujący: a. przewód detekcyjny pod ciśnieniem ~25 barów ułożony nad silnikiem w miejscach najbardziej podatnych na zapalenie się (pompa paliwowa, filtry, przewody paliwowe, kolektor wydechowy, itp.), b. cylinder detekcyjny, c. sygnalizacja dźwiękowa i świetlna na desce rozdzielczej informująca kierowcę o: awarii systemu detekcji, pożarze w komorze silnika, awarii gaśnicy (spadek ciśnienia). układ gaśniczy hydro-pneumatyczny: a. butla ciśnieniowa wypełniona wodą zawierającą dodatki pianotwórcze (temp. zamarzania - niższa lub równa minus 350C), b. przewód ciśnieniowy ułożony nad silnikiem zawierający min. 8 dysz gaśniczych. Miejsca montażu butli oraz dysz gaśniczych ustalić z Zamawiającym. Do każdego zainstalowanego systemu Wykonawca przekaże Zamawiającemu Deklarację zgodności wydaną przez firmę uprawnioną do montażu instalacji oraz certyfikaty na butlę gaśniczą oraz cylinder detekcyjny. |  |
| --- | --- | --- |
|  | w komorze silnika zamontowany homologowany przepływomierz paliwa mierzący rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik lub inne rozwiązanie równoważne, |  |
|  | wyposażony w podgrzewany wstępny filtr odwadniający, |  |
|  | do obsługi silnika należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program +interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji silnika. |  |

| 2.2. Skrzynia biegów: | automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach (NBS, ANS lub EK-Abschaltung), wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, |  |
| --- | --- | --- |
|  | przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zaprogramowana programem uzależnionym od topografii terenu, |  |
|  | zmiana biegów sterowana elektronicznie, |  |
|  | mikroprocesorowy system diagnostyczny, |  |
|  | posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), |  |
|  | przełącznik minimum 5-przyciskowy 1,2,.. DNR umieszczony na pulpicie kierowcy, |  |
|  | przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |  |
|  | do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy skrzyni biegów, |  |
| 3. Zawieszenie pojazdu. |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, |  |
|  | elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS, |  |
|  | funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, |  |
|  | przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm, |  |
|  | podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, |  |
|  | amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, |  |
|  | zastosowanie czujników poziomowania. |  |
| 3.2. Zawieszenie przednie: | niezależne lub oś sztywna, ze stabilizatorem. |  |
| 3.3. Zawieszenie tylne: | oś napędowa, sztywna, portalowa, z drążkami reakcyjnymi. |  |
| 4. Układ kierowniczy. |
| 4. Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym do badania wspomagania układu kierowniczego, |  |
|  | kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia, |  |

| 5. Układ hamulcowy. |
| --- |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, |  |
|  | wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, minimum przy krytycznym zużyciu okładzin klocków, |  |
|  | zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, |  |
|  | przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, |  |
|  | instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |  |
| 5.2. Instalacja hamulcowa zawieszenia przedniego: | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
| 5.3. Instalacja hamulcowa zawieszenia tylnego: | wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |  |
| 5.4. Hamulec postojowy: | uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, |  |
|  | działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |  |
| 5.5. Hamulec przystankowy: | ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, |  |
|  | włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, |  |
|  | działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, |  |
|  | działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |  |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, |  |
|  | obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, |  |
|  | włączany przed hamulcem roboczym, |  |
|  | przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |  |

| 6. Koła i ogumienie. |
| --- |
| 6. Koła i ogumienie: | tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, |  |
|  | ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, |  |
|  | na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, |  |
|  | wszystkie koła wyważone, |  |
|  | obręcze stalowe osłonięte kołpakami metalowymi, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |  |
| 7. Nadwozie. |
| 7.1. Konstrukcja: | ramowa lub samonośna wykonana z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, |  |
|  | zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie min. 10 lat, |  |
|  | poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), |  |
|  | dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, |  |
|  | zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, |  |
|  | wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, |  |
|  | dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, |  |
|  | strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |  |
|  | zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
|  | szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, |  |
|  | szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, |  |
|  | okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie, |  |
|  | podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, |  |
|  | zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, |  |
| c.d. 7.1. Konstrukcja: | lusterka zewnętrzne (min. 360 x 180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 300 mm lub 180 x 400 mm płaskie lub równoważne przy zachowaniu podobnej powierzchni roboczej luster). |  |
| 7.2. Drzwi: | troje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, |  |
|  | otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, |  |
|  | zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, |  |
|  | wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, |  |
|  | w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |  |
|  | szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, |  |
|  | oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |  |
|  | obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, |  |
|  | każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, |  |
|  | pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. |  |
|  | otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, UWAGA! Otwieranie pierwszych drzwi z zewnątrz powinno odbywać się za pomocą ukrytego, hermetycznego przycisku zwiernego (Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przycisku piezoelektrycznego). |  |
|  | przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, |  |
|  | przy każdych drzwiach z zewnątrz i wewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |  |

| 7.3. Wentylacja: | wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |
| --- | --- | --- |
|  | wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (minimum jednego) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., |  |
|  | dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum trzy pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, |  |
|  | minimum 7 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, |  |
|  | kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |  |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), |  |
|  | przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, |  |
|  | moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury plus 180C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C, |  |
|  | nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |  |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | klimatyzator z napędem od silnika; dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |  |

| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), |  |
|  | urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 700C, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury plus 150C przy temperaturze zewnętrznej minus 150C. |  |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 35 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych), |  |
|  | rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, |  |
|  | pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |  |
| 7.8. Lakierowanie: | farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, |  |
|  | antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |  |

| 8. Wyposażenie wnętrza. |
| --- |
| 8.1. Kabina kierowcy: | kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, |  |
|  | drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |  |
|  | fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, |  |
|  | nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), |  |
|  | wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |  |
|  | pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |  |
|  | tachograf niedopuszczalny, |  |
|  | roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |  |
|  | zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |  |
|  | wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą), |  |
|  | kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |

| 8.2. Podłoga: | płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, |  |
|  | poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  | wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, |  |
|  | w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, |  |
|  | krawędzie podestu w kolorze żółtym. |  |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska | poręcze: poziome, pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, |  |
|  | za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: za drzwiami 1, przed i za drzwiami 2, przed i za drzwiami 3, |  |
|  | uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, |  |
|  | bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |  |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecięcy i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, |  |
|  | sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |  |

| 8.5. Wykończenie wnętrza: | poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, |  |
| --- | --- | --- |
|  | słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, |  |
|  | pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, |  |
|  | zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, |  |
|  | sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, |  |
|  | cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie |  |
|  | ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, |  |
|  | kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |  |
| 8.6. Siedzenia: | o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, |  |
|  | z uchwytami od strony przejścia, |  |
|  | kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy. |  |

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | apteczka, |  |
|  | 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku |  |
|  | 2 kliny pod koła, |  |
|  | komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu (10 szt. autobusów krótkich) należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, 1 szt. z oponą zimową na oś przednią, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. Za oponę zimową uważa się oponę zaprojektowaną pod kątem komunikacji miejskiej wykonaną z mieszkanki zimowej utrzymującą wysoką sprawność w ekstremalnych warunkach zimowych w regionach górzystych. Opona powinna być oznaczona piktogramem konturu góry i płatka (płatków) śniegu. |  |
|  | torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |
| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), tylna (numerowa), możliwość stosowania piktogramów, |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, |  |
| --- | --- | --- |
|  | cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), niezawodna praca w zakresie temperatur –100C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA! Wykonawca dodatkowo do tablic kierunkowych i kasowników dostarczy oprogramowanie serwisowe z odpowiednimi interfejsami. |  |
|  | komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego. |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | zliczanie skasowanych biletów papierowych, przenoszenie danych z autobusu do komputera na terenie zajezdni, rejestracja parametrów technicznych, m.in.: droga przejechana przez kierowcę, przekroczenie prędkości jazdy, przejechana droga między przystankami, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, włączanie i wyłączanie silnika, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, otwieranie drzwi, załączanie ogrzewania, włączanie biegu „N”, podczas jazdy, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, czas pracy agregatu grzewczego, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, zabezpieczenie danych w pamięci przed dostępem osób nieuprawnionych, np. logowanie poprzez numer PIN, odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu komputera w tzw. trybie czuwania UWAGA! Oprogramowanie systemu musi być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego i przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki. Obowiązującym systemem u Zamawiającego jest system PIXEL, radiomodem wraz z anteną umożliwiający odbiór aktualnych danych ze stacji bazowej do komputera pokładowego (tablice elektroniczne, urządzenia zapowiadające), przesył danych technicznych, rejestrowanych przez komputer pokładowy do stacji bazowej, stacja bazowa wraz z oprogramowaniem umożliwiające automatyczny zrzut zarejestrowanych danych po wykonaniu usług przewozowych łączem bezprzewodowym z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych. Na potrzeby systemu zarządzania informacją, tj. wymiany danych oraz jej obróbki należy dostarczyć i zainstalować odpowiednie oprogramowanie min. na jednym stanowisku stacjonarnym, urządzenie do automatycznego zliczania pasażerów z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wsiadających i wysiadających, umiejscowione nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi, współpracujące z komputerem pokładowym sterującym tablicami kierunkowymi; automatyczne zliczanie pasażerów powinno działać w oparciu o technologię sensorów podczerwieni, |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | do automatycznej obróbki i analizy danych należy dostarczyć serwer bazodanowy o minimalnych parametrach: procesor Intel Core 2 Duo E7600, 3.06GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775,45nm, pamięć RAM Kingston 2 x 2048MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL 6 DIMM C9851471, 8 x dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5”, 750GB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache, płyta główna ASUS PSQ PREMIUM, P45/ICH10R, DualDDR2-1200, SATA2, RAID, 4xGBLAN, FW, CF, ATX, karta graficzna ASUS EN6200LE Geforce GF6200LE 512MB(TC1GB) DDR2(64bit), TV&DVI, PCI-E,BOX, napęd DVD-/+RW z Super-Multi 24x (czarny panel), SATA, Cooler Master obudowa serwerowa HAF 932 czarna (bez zasilacza), Zasilacz Tagan ATX TG500-U33II 500W, aktywne PFC, 80 Plus, retai, Kontroler AMCC 9550SXU-8LP SGL Bulk, kontroler RAID SATA-II, LP, PCI-X 1.0, 8 kanałów, 8 HDD SATA-II, 128MB, Gembird adapter/redukcja HDD sanki 5,25”->3,5”. UWAGA! Stację bazową oraz serwer Wykonawca dostarczy po jednym komplecie do całego kontraktu. |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: siedmiu kamer kolorowych, umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach, wandaloodpornych, w kolorze czarnym; (5 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), rozdzielczość minimalna kamer: 700 linii, minimalna czułość kamer: 0,1 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, brak ostrych krawędzi: miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, cyfrowego rejestratora wizji nagrywającego w formacie plików xba, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny znak wodny, widoczny na zarejestrowanym materiale; nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimalną 25 klatek/sek. dla wszystkich kanałów, wyposażony w twardy dysk 2,5” min. 500 GB w wyjmowanej „kieszeni”; zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe; przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej); pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 200 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku. Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr linii, kierunek jazdy, przystanek, data i godzina, prędkość pojazdu. Wskazane, aby rejestrator pobierał informacje o linii i kierunku z komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej; mikrofonu umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami; |  |
| --- | --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej minimalnej 7”; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego; możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy; oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. UWAGA! Wykonawca dodatkowo dostarczy jedną zapasową kasetę z dyskiem twardym o pojemności 500 GB dla 10 autobusów krótkich oraz urządzenie mobilne do obsługi rejestratora. |  |
| --- | --- | --- |
|  | radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: rodzaj emisji F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, moc wyjściowa 5/25 W, selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, kodowa blokada szumów CTCSS/PL, możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: uchwyt montażowy, mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: deklarację zgodności w języku polskim, dokumentację serwisową na płycie CD, oprogramowanie na płycie CD, interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi (wtyki USB), gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, |  |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, |  |
| --- | --- | --- |
|  | zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |  |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne. |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | pojedynczy lub wieloczęściowy, wykonany z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewną, tworzywo sztuczne, |  |
|  | pojemność min. 240 dm3, |  |
|  | zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, |  |
|  | pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, |  |
|  | trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |  |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, |  |
|  | zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 2.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |  |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, |  |
|  | po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, |  |
|  | napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |
|  | minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, |  |
|  | silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |  |
| 9.4. Układ smarowania podwozia: | układ centralnego smarowania, który wyposażony będzie w sterownik informujący o spadku ciśnienia w systemie i rezerwie smaru w zasobniku pompy oraz umożliwiający zapis akcji pracy systemu wraz z diagnozą,, |  |
|  | Zamawiający dopuszcza bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, |  |
|  | w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |  |

| 10. Układ pneumatyczny. |
| --- |
| 10. Rozmieszczenie: | wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, |  |
|  | układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), |  |
|  | zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, |  |
|  | szybkozłącze umieszczone z przodu nadwozia, umożliwiające szybkie (bez potrzeby demontażu elementów autobusu) podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, |  |
|  | przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, |  |
|  | w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, |  |
|  | sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, |  |
|  | głowica sprężarki chłodzona płynem, |  |
|  | napęd sprężarki poprzez koła zębate, |  |
|  | zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu. |  |

| 11. Instalacja elektryczna. |
| --- |
| 11. Wymagania: | oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), |  |
|  | instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, |  |
|  | złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |
|  | tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |
|  | dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |
|  | wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |
|  | sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |  |
|  | dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, |  |
|  | gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, |  |
|  | instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, |  |
|  | akustyczny sygnał cofania. |  |
|  | światła do jazdy dziennej – wykonane, umiejscowione i działające zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 3 pkt 7 oraz 18 tabeli zawartej w Załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w/s warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2009r. (Dz.U. z 2009r., Nr 75, poz. 639). UWAGA! Światła powinny się automatycznie włączać kiedy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. Światła powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych impulsów świetlnych w krótkich odstępach czasu. Przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej. |  |
|  | zainstalowany ogranicznik prędkości jazdy autobusu (maksymalna prędkość 80 km/h). |  |

| 12. Wymagania dodatkowe. |
| --- |
| 12.1. Wymagania: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, 20 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. |  |
|  | Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt (nieodpłatnie) dostarczy Zamawiającemu: kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (20 egzemplarzy), instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. UWAGA! Zamawiający dopuszcza, aby instrukcje napraw, schematy i katalogi zostały dostarczone przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym; zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie gwarancji w języku polskim umożliwiający ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz, po uzgodnieniu z Zamawiającym, narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części, |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. |  |
| 12.2. Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dot. to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |  |

| WADIUM | O wartości 330.000,00 zł zostało wniesione w formie ........................................................... w dniu ................................ |
| --- | --- |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium - w przypadku wnoszenia w formie pieniężnej. W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |
| Wymagane dodatkowe parametry potrzebne do oceny kryterium |
| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |
|  |  |  | Opis słowny (konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę) |
| T.1. | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz zewnętrznego poszycia nadwozia (w tym: elementów ścian bocznych, ściany przedniej i tylnej, poszycia drzwi, pokryw przedniej, bocznej i tylnej) | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, lub tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, lub szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję oraz dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |
|  |  | Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii). |  |
|  |  | Inne. |  |

| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opis słowny (konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę) |
| T.3. | Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji | 60.000 km lub więcej |  |
|  |  | Poniżej 60.000 km |  |
| T.6. | Położenie silnika oraz zainstalowanie dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. | Wzdłużne położenie silnika bez dodatkowej przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu. |  |
|  |  | Poprzeczne położenie silnika z dodatkową przekładnią kątową w układzie przeniesienia napędu. |  |
| T.7. | Ilość siedzeń pasażerskich z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi. | - autobusy długie, |  |
|  |  | - autobusy krótkie. |  |
| T.8. | Szerokość przejścia między tylnymi nadkolami mierzona na wysokości 100 mm (przy drugiej osi) | Należy podać szerokość przejścia między tylnymi nadkolami mierzoną na wysokości 100 mm. |
|  |  | Dla autobusu długiego .................................. | Dla autobusu krótkiego .................................. |
| T.10. | Podatność obsługowa. | Umiejscowienie zbiorników wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z dostępnością z zewnątrz autobusu (dotyczy zbiorników wyrównawczych układu chłodzenia, układu smarowania olejem, układu hydrostatycznego napędu wentylatora, o ile występuje). |  |
|  |  | Inne umiejscowienie zbiorników. |  |
|  |  | Możliwość czyszczenia z zewnątrz zespołu chłodnic bez demontażu. |  |
|  |  | Brak możliwości czyszczenia chłodnic. |  |
| T.12. | Parametry trakcyjne | Należy podać najmniejszą zewnętrzną średnicę zawracania (3600) |
|  |  | Dla autobusu długiego ................................ | Dla autobusu krótkiego ................................ |

| L.p. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opis słowny (konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę) |
| T.14. | Szyba tablicy kierunkowej przedniej. | Wydzielona. |  |
|  |  | Jednolita z szybą czołową. |  |
| OSOBĄ ODPOWEIDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) .......................................................................... (numer telefonu) |
| Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 2.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości ceny oferty brutto, tj. ..................................................... zł., dostarczenia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na transakcję (dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), jeżeli transakcja przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych. |
| PODPIS I PIECZĄTKA (wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych) | .................... .................... imię i nazwisko podpis ..................... .................... imię i nazwisko podpis |