DZP-3411/02/10						Bielsko-Biała, 24 czerwca 2010r.

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_____________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w wyniku omyłek, Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz Załączniku Nr 2 do Umowy:

- w VII Części SIWZ pn. „Kryteria oceny ofert”; Kryterium: Ocena rozwiązań technicznych punkt T.11.:

jest:

| T.11. | Układ hamulcowy. | 5 | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i osi naczepy; bębnowe na osi napędowej. | 0 |

powinno być:

| T.11. | Układ hamulcowy. | 5 | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i bębnowe na pozostałych osiach. | 0 |

- w Formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ):

  - Opis parametrów i wymagania Zamawiającego:

jest:

| 5.2. Oś przednia i os naczepy: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, |  |
| --- | --- | --- |
|  | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
|  | ze stabilizatorem (dotyczy osi przedniej). |  |
| 5.3. Oś napędowa: | sztywna, portalowa, |  |
|  | wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |  |
|  | z drążkami reakcyjnymi. |  |

(...)

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | apteczka, |  |
|  | 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, |  |
|  | 2 kliny pod koła, |  |
|  | komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową, (w tym 2 koła z przedłużonymi wentylami), 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś kierowaną i wleczoną. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową, 1 szt. z oponą zimową na oś kierowaną, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. |  |
|  | torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |

powinno być:

| 5.2. Oś przednia: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, |  |
| --- | --- | --- |
|  | wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, |  |
|  | ze stabilizatorem. |  |
| 5.3. Oś napędowa i oś środkowa: | sztywna, portalowa, |  |
|  | wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), |  |
|  | z drążkami reakcyjnymi. |  |

(...)

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, |  |
| --- | --- | --- |
|  | apteczka, |  |
|  | 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, |  |
|  | 2 kliny pod koła, |  |
|  | komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 8 kół z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, 1 szt. z oponą zimową na oś przednia, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. |  |
|  | torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |  |

  - Wymagane parametry potrzebne do oceny kryterium:

jest:

| T.11. | Układ hamulcowy. | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i osi naczepy; bębnowe na osi napędowej. |  |  |

powinno być:

| T.11. | Układ hamulcowy. | Hamulce tarczowe na wszystkich osiach. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hamulce tarczowe na osi przedniej bębnowe na pozostałych osiach. |  |  |

- W Załączniku Nr 2 do Umowy pn. „Wymagania, które muszą spełniać autobusy 18-metrowe”.

jest:

| 5.2. Oś przednia i os naczepy: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, ze stabilizatorem (dotyczy osi przedniej). |
| --- | --- |
| 5.3. Oś napędowa: | sztywna, portalowa, wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), z drążkami reakcyjnymi. |

powinno być:

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, 2 kliny pod koła, komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową, (w tym 2 koła z przedłużonymi wentylami), 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś kierowaną i wleczoną. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową, 1 szt. z oponą zimową na oś kierowaną, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |
| --- | --- |

powinno być:

| 5.2. Oś przednia: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, ze stabilizatorem. |
| --- | --- |
| 5.3. Oś napędowa i oś środkowa: | sztywna, portalowa, wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), z drążkami reakcyjnymi. |

(...)

| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, 2 kliny pod koła, komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 8 kół z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową i oś środkową, (w tym 4 koła z przedłużonymi wentylami), 2 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś przednią. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową i oś środkową, 1 szt. z oponą zimową na oś przednią, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |
| --- | --- |

Pozostałe zapisy SIWZ oraz pozostałych Załączników pozostają bez zmian.

Z poważaniem