Załącznik Nr 1

do SIWZ

UMOWA Nr DO-……./U/14/DZP

zawarta w dniu ……………………. 2014r. w Bielsku-Białej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała - Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50,

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Knapika 		- Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 							NIP: 547-005-00-50

a

przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego Nr ……………., Sąd Rejonowy ................, Wydział Gospodarczy; (wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego – .................... zł reprezentowanym przez:

……………………….		- ………………………………….,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.							NIP: ………………….

Ostateczne brzmienie umowy będzie zależało od tego na jakie zadanie Wykonawca złoży ofertę.

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu podnośników kolumnowych elektro-hydraulicznych oraz prasy hydraulicznej ramowej do obsługi i naprawy autobusów oraz innych pojazdów będących na wyposażeniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

- Zestaw podnośnikowy musi składać się z 6 przestawnych kolumn hydraulicznych o zasilaniu elektrycznym. Każda kolumna powinna posiadać następujące wyposażenie oraz powinna charakteryzować się następującymi parametrami:

  - Wyposażenie kolumny:

    - układ hydrauliczny posiadający:

- pompę,

- siłownik,

- rozdzielacz,

- zawory robocze,

- zawór bezpieczeństwa,

- zbiornik oleju,

    - silnik elektryczny 3-fazowy,

    - panel sterowniczy posiadający:

- wyłącznik bezpieczeństwa,

- wyłącznik główny (dotyczy kolumny głównej),

- przyciski do opuszczania i podnoszenia całego pojazdu,

- przyciski do opuszczania i podnoszenia jednej kolumny lub jednej pary kolumn,

- układ mikroprocesorowy wyposażony w diody LED lub równoważny, których zadaniem jest informacja dla użytkownika o rodzaju i miejscu awarii,

    - mechanizm blokowania (system zapadek elektromagnetycznych), który służy do zapobiegania niezamierzonego opuszczenia kolumny,

    - prowadnicę wraz ze stopą,

    - łapy podnoszące,

    - zintegrowany z kolumną mechanizm paletowy ……….. (wózek jezdny) wraz 
z uchwytem służący do transportu kolumn wyposażony w system unoszenia i opuszczania posiadający zabezpieczenia umożliwiające użycie podnośnika w pozycji innej niż opuszczona (w wózku powinny znajdować się dwa koła uniemożliwiające przewrócenie się kolumny do tyłu podczas przemieszczania).

UWAGA!

Zastosowane rozwiązanie mechanizmu paletowego musi umożliwić swobodny transport całej kolumny przez jednego pracownika obsługującego podnośnik.

    - przystawka kołowa (nasada kołowa), umożliwiająca podnoszenie pojazdu 
o rozmiarze koła od R15 lub rozwiązanie równoważne umożliwiające chwytanie za koła o rozmiarze od R15 (ostateczne brzmienie tego punktu będzie uzależnione od złożonej oferty),

    - przewód elektryczny zasilający (dotyczy kolumny głównej),

    - przewód elektryczny łączący dwie kolejne kolumny,

    - przekaźnik termiczny, który nie dopuszcza do przeciążenia układu (dotyczy kolumny głównej).

  - Wyposażenie mające wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy:

    - dodatkowy przycisk na skrzynce kontrolnej uruchamiający tryb spowolnionego opuszczania lub rozwiązanie równoważne zapewniające dwie niezależne prędkości opuszczania podnośnika: standardową i spowolnioną, (ostateczne brzmienie tego punktu będzie uzależnione od złożonej oferty).

    - natychmiastowe zatrzymanie ruchu podnośnika w momencie zwolnienia przycisku opuszczania bez możliwości dalszego ruchu łap nośnych podnośnika w dół,

    - płynna praca opuszczania/podnoszenia (brak operacji skokowej),

    - bezpieczna procedura opuszczania podnośnika (ostateczne brzmienie tego punktu będzie uzależnione od złożonej oferty).

  - Parametry techniczne:

| 2.3.1. | udźwig | - ………………. kg |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2. | maksymalna wysokość podnoszenia | - ………………. mm |
| 2.3.3. | czas podnoszenia do maksymalnej wysokości | - ………………. sek. |
| 2.3.4. | moc silnika | - ………………. kW |
| 2.3.5. | zasilanie | - 400 V |
| 2.3.6. | napięcie sterowania | - 24 V |
| 2.3.7. | ciężar kolumny | - ………………. kg |
| 2.3.8. | wysokość kolumny(w stanie swobodnym) | - ………………. mm |
| 2.3.9. | szerokość kolumny w miejscu stopy | - ………………. mm |
| 2.3.10. | głębokość całej kolumny w miejscu stopy wraz z mechanizmem paletowym | - ………………. mm |
| 2.3.11. | głębokość łapy podnoszącej | - ………………. mm |
| 2.3.12. | wysokość stopy podnoszącej | - ………………. mm |
| 2.3.13. | szerokość łapy podnoszonej dostosowana do podnoszenia pojazdów posiadających koła o rozmiarze do R22,5 |
| 2.3.14. | poziom hałasu | - ………………. dB |
| 2.3.15. | długość przewodu zasilającego | - ………………. m |
| 2.3.16. | długość przewodu łączącego dwie kolejne kolumny | - ………………. m |

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - udzielić Zamawiającemu co najmniej ……… miesięcznej gwarancji,

    - wykonywać w okresie gwarancyjnym przeglądy okresowe nie rzadziej niż raz 
w roku, na własny koszt i odpowiedzialność wliczając koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry, itp.),

    - zainstalować dostarczone zestawy podnośnikowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na własny koszt zorganizować ich odbiór przez UDT,

- Prasa hydrauliczna – ramowa.

  - Zastosowanie:

- prostowanie wałów,

- wyciskanie łożysk, tulei, popów wałów,

- zaprasowywanie końcówek.

  - Wyposażenie prasy:

    - układ hydrauliczny posiadający:

- pompę,

- siłownik z głowicą,

- rozdzielacz,

- zawory robocze,

- zawór bezpieczeństwa,

- zbiornik z olejem,

- manometr do pomiaru ciśnienia z przeliczeniową tabelą podającą nacisk w „kg”,

    - instalacja elektryczna:

- silnik elektryczny 3-fazowy (urządzenie pracować będzie w sieci TN-S;
5 bolców,

- przewód elektryczny zasilający,

- wyłącznik pompy,

- wyłącznik bezpieczeństwa.

    - Konstrukcja prasy:

- rama stalowa malowana proszkowo w kolorze niebieskim,

- stół roboczy wraz z mechanizmem ……………. do podnoszenia (kolor popielaty).

  - Wymiary i parametry techniczne:

| 3.3.1. | wysokość ramy | - …………… mm |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2. | szerokość między słupami ramy | - …………… mm |
| 3.3.3. | głębokość ramy | - …………… mm |
| 3.3.4. | max. wysokość robocza | - …………… mm |
| 3.3.5. | skok siłownika | - …………… mm |
| 3.3.6. | masa prasy | - …………… t |
| 3.3.7. | max. nacisk tłoczyska | - …………… mm |
| 3.3.8. | czas cyklu – pełen wysuw i powrót | - …………… sek. |

  - Wyposażenie dodatkowe:

    - Rozbudowanie instalacji hydraulicznej (regulowanie siły nacisku poprzez ograniczenie maksymalnej jej wartości) zawór przelewowo-zwrotny.

    - Zakończenie tłoczyska z ……………… do mocowania sworznia lub matrycy. Związane to jest z przedłużeniem tłoczyska.

    - Nasadki trzpieniowe z pełnego materiału o wymiarach (mm) Ø 25x70; Ø 35x70; Ø45x70; Ø60x80.

    - Blat roboczy wzmocniony kratownicą, nakładany na stół roboczy z otworem przelotowym Ø 100 mm.

    - Zawór – zamek hydrauliczny zapewniający szczelność w cylindrze podczas wzrostu ciśnienia – co uniemożliwia spadek siły nacisku po przerwaniu pompowania do momentu odpuszczenia ciśnienia na rozdzielaczu.

    - Przesuwna głowica siłownika.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - udzielić Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji,

    - dostarczyć do siedziby Zamawiającego urządzenie gotowe do pracy wraz 
z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcją użytkowania w języku polskim.

§ 2.

- Wykonawca dostarczy zestaw podnośników kolumnowych lub/i prasę wraz z wyposażeniem opisanym w § 1 do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własne ryzyko w terminie do …………………………………. od daty podpisania umowy.

- Wraz z zestawem podnośników kolumnowych/prasą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dokumentację techniczno-ruchową z instrukcją obsługi oraz inne dokumenty potrzebne przy rejestracji przez UDT (dotyczy zestawu podnośników kolumnowych).

  - deklarację zgodności.

- Podstawą odbioru podnośnika hydraulicznego lub/i prasy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony Umowy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorze rejestracyjnym dostarczonych podnośników kolumnowych, przy udziale przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podnośników hydraulicznych w terminie trzech dni od daty dostawy urządzenia.

§ 4.

- Cena za ………………………. musi być zgodna z ceną oferty i wynosi …………….. zł netto, (słownie: ……………………………), tj. ……………………. zł brutto (słownie: ………………………..)..

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury przelewem 
w terminie do  30 dni od jej otrzymania. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wysłania przelewu przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony Umowy, protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

4.1. ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Technicznego, tel. +48 33 814-35-11 
wew. 260, 261, 262,

4.2.   ze strony Wykonawcy – ………………………………… tel. ………………………...

§ 5.

- Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia, na który została udzielona przez Wykonawcę deklarowana gwarancja, ulegnie uszkodzeniu przed tym okresem, a uszkodzenie nie wystąpi 
z winy Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, naprawi uszkodzone przedmioty na własny koszt, lub dostarczy do Zamawiającego nowe o takich samych parametrach i deklarowanej gwarancji.

§ 6.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, iż najpóźniej do dnia podpisania umowy, tj. do …………………… 2014r. wniesie, w formie ……………….., zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 4% ceny ofertowej brutto za przedmiot umowy (zestaw podnośników kolumnowych), co stanowi kwotę ………………………. złotych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym Zamawiający pozostawi 30% wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która to kwota, będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 7.

- Zamawiającemu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, przysługują następujące kary umowne:

  - w przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy, poza terminem określonym 
w § 2 ust. 1, kara w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku opóźnienia naprawy uszkodzonych elementów przedmiotu zamówienia 
w okresie gwarancji poza terminem określonym w § 5 ust. 2, kara w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna w wysokości 20% wartości brutto zamówienia oraz prawo do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8.

      - Umowa została zawarta na czas określony od …..……….. 2014r. do …………..….. 2014r.

      - Umowa jest o wartości ………………………. zł netto, tj. ……………………. zł brutto.

      - Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadku:

  - zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego,

  - zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT,

  - gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,

  - wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,

  - gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki od tych, które przewidziano w ofercie,

  - zmiany producenta, przy zachowaniu parametrów, uwzględnionych w ofercie (pod warunkiem, że umowa nie jest zawarta z producentem),

  - wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy,

  - zmiany wykazu osób, podmiotów bądź podwykonawców, wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zmiany te nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego.

      - Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

      - W przypadku istotnych naruszeń umowy, a w szczególności § 1 ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

      - Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY