Załącznik Nr 2

do SIWZ

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych oraz jego montaż i uruchomienie na przystanku komunikacyjnym w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała |
|  | tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
|  | e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ...................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Nr telefonu ........................................... faksu .................................................. REGON ................................................. NIP .................................................... Powiat .................................................. e-mail ................................................ Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... |
| WYKONAWCA jest małym/średnim przedsiębiorcą: (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) | TAK |  |
|  | NIE |  |

| TYP I PRODUCENT oferowanego automatu |  |
| --- | --- |
| TYP I PRODUCENT czytnika monet |  |
| TYP I PRODUCENT drukarki |  |
| TYP I PRODUCENT czytnika kart płatniczych |  |
| GWARANCJA na cały przedmiot zamówienia | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
|  | Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy | ................... miesięcy (Wykonawca podaje oferowany termin gwarancji nie mniej jednak niż do 60 miesięcy.) |
| CENA zawiera wszystkie koszty dodatkowe jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia | a) | Netto cyfrowo ...................... | Netto słownie .................................................................................................... |
|  | b) | Brutto cyfrowo ...................... | Brutto słownie .................................................................................................... |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI | Przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury. |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | do ........................................................... 2018r. (Wykonawca podaje oferowany termin wykonania zamówienia nie później jednak niż do 30 listopada 2018 r.) |

| Oświadczamy, że oferowany automat spełnia wszystkie poniższe wymagania. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanego automatu oraz pozostałe oferowane rozwiązania wymagane przez Zamawiającego. |
| --- |
| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełniać automat | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę (w przypadku braku możliwości wpisania konkretnego rozwiązania należy wpisać TAK) |
| 1. Ogólne wymagania techniczne automatu. |
| 1.1. Konstrukcja: | automat musi być przystosowany do montażu na zewnątrz oraz musi być odporny na wpływ czynników atmosferycznych; |  |
|  | automat musi posiadać wymagany prawem polskim i europejskim znak kompatybilności elektromagnetycznej CE; |  |
|  | automat musi być wyposażony w zabezpieczenia: - czujnik wstrząsowy, - czujniki otwarcia drzwi górnych, dolnych, kasety, - czujniki wyjęcia zasobników do wydawania reszty. Automat musi wysyłać odpowiednie powiadomienia do systemu zarządzającego informując o otwarciu przestrzeni oraz o próbie kradzieży środków pieniężnych bądź próbie zapchania otworów wlotowych/wyrzutowych; |  |
|  | drzwi automatu oraz obudowa boczna muszą być wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm – pomalowane proszkowo, wg wskazań Zamawiającego. Obudowa pomalowana warstwą umożliwiającą łatwe zmycie graffiti; stopień ochrony zapewnianej przez obudowę min. IP 33 lub wyższy; |  |
|  | wszelkie zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie obudowy muszą być tak ukształtowane, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia się przez osoby obsługujące automat; |  |
|  | obudowa automatu musi być tak skonstruowana, aby w każdej chwili można było zdemontować czytnik kart bezstykowych, a w jego miejsce założyć maskownice bez konieczności dokonywania dodatkowych wierceń otworów lub innych czynności ingerujących w konstrukcję obudowy; |  |
|  | automat musi mieć możliwość regulacji drzwi w trakcie eksploatacji; |  |
|  | Zamawiający musi mieć możliwość wymiany płyty przedniej automatu bez konieczności demontażu całych drzwi, w tym nakładki wyświetlacza, jak i pozostałych elementów wyposażenia zewnętrznego (panelu karty płatniczej, elementów wlotu monet, odbioru monet i biletu). Dostarczony automat będzie musiał posiadać w zapasie maskownice na czytnik kart płatniczych w przypadku konieczności jego wymontowania; |  |
|  | automat musi posiadać łącznie 9 zamków (w tym do kaset i hopperów), drzwi zewnętrzne zamykane w 3 punktach z boku automatu (w tym zamek typu klamka). Automat musi zostać wyposażony w różne zamki tak, aby dla poszczególnych podzespołów były przypisane inne rodzaje kluczy. Zamki patentowe do drzwi: górnych i dolnych, blokady hopperów przestrzeni na kasetę, do otwierania kasety i do otwierania hopperów; |  |
|  | automat musi być zabezpieczony przed zakłóceniami – zgodnie z założeniami certyfikatu CE. |  |

| 1.2. Zasilanie: | każdy z błędów w pracy aplikacji musi być wyświetlany na ekranie LCD – pokazywany jest również komunikat dotyczący stanu aplikacji. Komunikat wysyłany przez modem GSM, który korzysta z łącza operatora GSM – UMTS lub EDGE – który realizuje komunikację automat-serwer. Automat wyposażony w dwa akumulatory 12V o pojemności min. 40 Ah z doładowywaniem z panela fotowoltaicznego o mocy min. 20W. Automat musi posiadać możliwości zakończenia ostatniej transakcji zakupu przed trybem wyłączenia zasilania. Wyłączenie automatu musi poprzedzić wysłanie informacji o problemach z zasilaniem; |  |
| --- | --- | --- |
|  | zabudowane w automacie zespoły muszą umożliwiać skuteczną pracę wszystkich urządzeń automatu w zakresie od –25 0C do +55 0C i przy wilgotności powietrza nie mniejszej niż 95%. |  |
| 1.3. Ekran komunikacyjny: | Automat musi posiadać ekran ciekłokrystaliczny zapewniający czytelność treści w każdych warunkach pracy automatu z podświetleniem RGB, o parametrach 4 linie po 20 znaków każda, zabezpieczony płytką z poliwęglanu litego PC o grubości min. 5 mm. |  |
| 2. Rozliczanie transakcji. |
| Środki płatnicze: | zainstalowany w automacie czytnik monet musi być przystosowany do przyjmowania standardowo 6 nominałów monet w walucie polski złoty z możliwością zablokowania przyjęcia dowolnej z monet. Zabudowany moduł wydawania monet musi mieć możliwość wydania reszty w 2 nominałach podanych przez Zamawiającego z hopperów o pojemnościach przynajmniej 800 szt. każdy; |  |
|  | po zakończeniu etapu wyboru biletu automat przechodzi do trybu płatności. Wyświetlane zostaną szczegóły transakcji: - rodzaj wybranego biletu, - wybór sposobu płatności – karta płatnicza lub gotówka; |  |
|  | automat musi być wyposażony w 1 czytnik kart płatniczych bezstykowy z okablowaniem. Czytnik musi posiadać wszystkie potrzebne certyfikaty, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia; |  |
|  | zabudowane w automacie urządzenie do obsługi elektronicznej karty płatniczej musi posiadać wymagane prawem certyfikaty operatora rozliczeniowego: Six Payment Services Oddział w Polsce ul. Prosta 68 00-838 Warszawa, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę. |  |

| 3. Otwory wrzutowe i wyrzutowe monet. |
| --- |
| 3.1. Funkcje: | wszystkie otwory wrzutowe i wyrzutowe muszą być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych, jak i przed próbami celowego zniszczenia. Próby zatkania automatu muszą spowodować zadziałanie systemu serwisowego automatu, w nw. sposób: - po wykryciu zatkania automat dokona próby samoodblokowania zaciętej monety, jeżeli zatkanie nie zostanie usunięte automat przełączy się w tryb „biletomat nieczynny”; - wyświetlany będzie komunikat na ekranie i wysłana zostanie informacja do centralnego systemu.informacyjnego (centrum obsługi automatu biletowego). Otwory wrzutowe na monety będą zabezpieczone przesłoną – otwieraną w momencie rozpoczęcia transakcji zakupu biletu; przy użyciu gotówki (monet); |  |
|  | otwory wrzutowe będą dodatkowo zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych i wyrzucanych monet na przykład pod wpływem wiatru. Wskazane mechanizmy zamykania otworów wrzutowych i wyrzutowych będą zamknięte, gdy są one nieużywane celem ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza automatu; |  |
|  | droga przepływu monet od wlotu do kasety końcowej musi być odczytywana w następujący sposób: - wlot monet (czy moneta się przemieszcza, czy na wskutek zatkania pozostała w lejku), - czytnik monet (odczytuje nominał wrzuconej monety), - kasa pośrednia, - moneta wydana na zewnątrz lub kierowana do kasety końcowej; |  |
|  | monety przyjęte podczas płatności gotówką będą gromadzone w tzw. kasie pośredniej, w przypadku anulowania operacji zakupu te same monety zostaną zwrócone; |  |
|  | w automacie zainstalowane będą dwa osobne kanały wylotowe, zapewniające możliwość wyrzucania na zewnątrz do szalki odbioru przedmiotów (monet), które nie są prawnymi znakami pieniężnymi: - przy wlocie monet (prowadzący do szalki zwrotu monet) będą wrzucane przedmioty wstępnie niezakwalifikowane, - kanał wylotowy w systemie selekcji monet – wyrzucane będą monety nieakceptowane przez czytnik monet (fałszywe, nieobsługiwane, uszkodzone); |  |
|  | automat będzie wyposażony w automatyczne rygle wlotu monet; |  |
|  | wszystkie elementy osłonowe wykonane będą z tworzyw sztucznych o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia lub metalowe. Rynienka – odbioru monet i biletów wyposażona w specjalne podwójne dno – umożliwiające odprowadzenie cieczy na zewnątrz poprzez otwór odpływowy. |  |

| 3.2. Czytnik monet (urządzenie do kontroli monet): | czytający monety na podstawie pomiaru: - niskiej i wysokiej amplitudy częstotliwości, - niskiej i wysokiej fazy częstotliwości, - średnicy, - punktów przecięcia, - matematycznego, - optycznego; |  |
| --- | --- | --- |
|  | poprzez porównania parametrów monety wchodzącej ze wzorcem monety zapisanej w pamięci czytnika będzie następować proces akceptacji monety lub jej odrzucenie – gdy odczytane parametry nie będą zgodne ze wzorcem; |  |
|  | przystosowany do przyjęcia 6 nominałów monet – zapisanych na 6 kanałach – z możliwością zablokowania przyjęcia dowolnej monety w dowolny sposób. |  |
| 4. Magazyny gromadzenia pieniędzy. |
| 4.1. Magazyny końcowe gromadzenia monet: | wyposażone w moduły pamięci zabezpieczone przed wykasowaniem, do których zapisywane będą aktualne ilości monet; |  |
|  | kaseta na monety, zamykająca się szczelnie w momencie wyjęcia, wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o pojemności 4 litrów; |  |
|  | kaseta wyposażona w 1 niezależny zamek. Przestrzeń w której umieszczona jest kaseta dodatkowo jest zabezpieczona zamkiem patentowym; |  |
|  | kaseta z monetami musi posiadać zamek patentowy; |  |
|  | w przypadku, gdy kaseta na monety będzie w 80% napełniona, automat musi, w czasie ok. jednej minuty, wysyłać komunikat do centrum za pomocą UMTS/EDGE. |  |
| 4.2. Magazyny wydawania reszty: | pojemniki na monety do wydawania reszty (hoppery) w ilości 2 szt. wyposażony w dwa niezależne zamki patentowe, jeden do zamknięcia pojemnika, drugi do zaryglowania w miejscu zamontowania; będzie istniała możliwość napełniania pojemników oraz programowania ilości i typu monet (w razie konieczności) przy automacie; |  |
|  | system wydawania reszty musi posiadać 2 hoppery, każdy o pojemności przynajmniej 800 szt. nie uzupełniających się automatycznie monetami z transakcji. |  |

| 5.1. Oprogramowanie automatu biletowego. |
| --- |
| Niezbędne funkcje oprogramowania automatu: | Wykonawca musi dostarczyć wraz automatem licencjonowane oprogramowanie, które będzie charakteryzować się następującymi cechami: |  |
|  | całkowicie i poprawnie spolszczony, intuicyjny interfejs użytkownika; |  |
|  | łatwy i prosty w obsłudze; |  |
|  | wielopoziomowy system uprawnień użytkowników, tj. umożliwiający udzielenie użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcji systemu; |  |
|  | oprogramowanie automatu mające możliwość przygotowania raportów do wydruku – w formie papierowej. Równolegle muszą być tworzone zapisy w postaci plików; |  |
|  | posługiwanie się oprogramowaniem automatu musi być „bezpieczne” dla automatu, tzn. uniemożliwiać spowodowanie jego awarii; |  |
|  | automat musi być wyposażony w modem EDGE/UMTS, przeznaczony do transmisji danych. Modemy są wolne od wszelkich blokad; |  |
|  | wymiana wszystkich danych musi odbywać się przy pomocy modemu EDGE/UMTS, a w razie awarii, dane muszą zostać zapisane w pamięci biletomatu; |  |
|  | rejestracja i sporządzanie raportów wszystkich transakcji, rozliczanie (wpłaconych i wydanych) środków płatniczych, rejestracja dostępu służb serwisowych, rejestracja stanu technicznego automatu dostępna przy automacie na ekranie lub na wydruku niezależnie przekazywana przy użyciu modemu EDGE/UMTS lub poprzez nośnik wymienny; |  |
|  | automat musi być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego o dużej dokładności, synchronizowany z oprogramowaniem centrum obsługi automatu biletowego poprzez modem EDGE/UMTS przynajmniej raz na dobę. |  |
| 5.2. Oprogramowanie w centrum obsługi automatu biletowego (w siedzibie Zamawiającego). |
| Niezbędne funkcje oprogramowania: | Oprogramowanie centrum obsługi automatu biletowego musi umożliwiać bieżący podgląd stanu urządzenia: |
|  | gromadzenie pozyskanych danych z pamięci automatu o przeprowadzonych transakcjach, rozliczeniach (wpłaconych i wydanych) środków płatniczych, dostępu do automatu służb serwisowych oraz danych o stanie technicznym podstawowych podzespołów automatu; |  |
|  | prowadzenie statystyki sprzedaży w wybranych terminach w rozbiciu na rodzaje sprzedanych biletów, wielkość ilościową i wartościową sprzedaży w poszczególnych automatach oraz umożliwia generowanie wydruków odpowiednich raportów. |  |
| Uwaga! Zamawiający posiada system zarządzania stanowiący centrum obsługi automatów biletowych. Wykonawca może zintegrować się z istniejącym systemem zarządzania lub zainstalować własne oprogramowanie stanowiące odrębne centrum obsługi automatu biletowego. Wybrane rozwiązanie przez Wykonawcę podlega ocenie punktowej zgodnie z Częścią VIII SIWZ. | tak/nie |
|  | (Wykonawca skreśla „nie” w przypadku integracji z istniejącym systemem Zarządzania, w przeciwnym razie skreśla „tak”) |

| 6. Funkcje serwisowe i nośniki danych. |
| --- |
| 6.1. Funkcje serwisowe automatu: | bieżąca obsługa serwisowa w czasie gwarancji musi być dokonywana przez pracowników Zamawiającego. Wielopoziomowość uprawnień realizowana będzie z pomocą identyfikacji pracownika jego kartą serwisową. Każda czynność będzie generowała w rejestrze stosowny wpis; |  |
|  | funkcje serwisowe dostępne będą dopiero po zalogowaniu się i identyfikacji użytkownika w automacie; |  |
|  | logowanie do części serwisowej musi być zabezpieczone koniecznością przyłożenia do czytnika karty serwisowej; |  |
|  | konieczność wprowadzania zmian (obsługa automatu) w oprogramowaniu i konfiguracji automatu musi być wykonywana za pomocą przycisków piezoelektrycznych; |  |
|  | w funkcji serwisowej musi być możliwość uzupełniania stanu monet służących do wydawania reszty, funkcja ta będzie zakończona wydrukiem pokwitowania. |  |
| 6.2. Zapisywanie danych: | automat musi: tworzyć statystykę logowań serwisanta (nr karty, data, godzina) oraz wykonywanych przez niego czynności, zapisywać wszystkie utworzone rozliczenia – począwszy od pierwszej inicjalizacji automatu. posiadać rozbudowany zestaw funkcji diagnostyczno-serwisowych: automatyczne uaktualnianie (update) oprogramowania sterującego pracą automatu, ekspozycja oraz wydruk i zapis na nośniku stanu automatu przebiegu pracy, pokazanie historii rozliczeń, wydruki testowe, wymiana kaset i funkcje rozliczeniowe, funkcje testowe dla wszystkich komponentów, wydruki kontrolne, funkcje serwisowego napełniania magazynów wymiany monet; |  |
|  | w pamięci automatu musza być przechowywane wszystkie rozliczenia oraz wszystkie logowania obsługi serwisowej do automatu (okres przechowywania danych – min. 12 miesięcy); |  |
|  | automat musi umożliwiać podgląd i wydruk aktualnego stanu kaset końcowych, modułów wydawania monet, sprzedaży, itp. |  |
| 7. Drukowanie biletów, dowodów wpłaty oraz innych operacji. |
| 7.1. Bilety: | nadruk na biletach musi zawierać minimum: numery kolejne biletów, nazwę, logo, datę i godzinę i minutę zakupu, wartość biletów, w tym VAT, rodzaj i krótki opis zastosowanej ulgi dla biletów, adnotacje taryfowe np. „Bilet jednokrotnego kasowania, proszę zachować do kontroli”, itp.; |  |
|  | mechanizm do mocowania rolki papieru musi być tak dobrany, aby była możliwość swobodnego zamontowania rolki o średnicy wewnętrznej (otworu) Ø 25 mm, średnicy zewnętrznej rolki 150 mm oraz szerokości papieru 78 mm. |  |
| 7.2. Drukarka biletów: | parametry pracy drukarki muszą być tak dobrane, aby czas wydruku od momentu zatwierdzenia transakcji do momentu wyrzutu biletu do rynienki nie był dłuższy niż 5 sekund; |  |
|  | automat musi mieć możliwość drukowania biletów o szerokości 35 mm i długości 78 mm; bilety muszą być drukowane na drukarce termicznej, wyposażonej w automatyczny nóż. Drukarka musi obsługiwać papier o gramaturze od 80 do 160 g/m2. |  |

| 8. Możliwość rozbudowy. |
| --- |
| 8.1. Zakres rozbudowy: | automat musi mieć możliwość dalszej rozbudowy bez konieczności wymiany obudowy i wcześniej zamontowanych elementów o następujące urządzenia podnoszące funkcjonalność automatu: możliwość obsługi płatności z użyciem elektronicznej portmonetki na Karcie Miejskiej, możliwość doładowania akumulatorów z sieci miejskiej tj. oświetlenia ulicznego; |  |
| 8.2. Waluta euro: | automat musi mieć możliwość przystosowania do pobierania opłat w walucie Euro, w momencie jej wprowadzenia. |  |
| 9. Pozostałe wymagania. |
| 9.1. Zmiana taryfy: | Wykonawca zagwarantuje bezpłatne zmiany taryfy przewozowej zgodnie z wzorami obowiązującymi u Zamawiającego, w okresie gwarancji; |  |
| 9.2. Dokumentacja: | Wykonawca dostarczy pełną dokumentację: techniczną, serwisową i eksploatacyjną automatu oraz dokumentację instalacji sporządzoną w języku polskim; |  |
|  | przy certyfikacji i homologacji urządzenia oraz instalacji Wykonawca musi uwzględnić, że jest to urządzenie wolnostojące zlokalizowane w pobliżu ciągów komunikacyjnych; |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje dostępność wszystkich wskazanych elementów i modułów przez okres, co najmniej 10 lat; |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi automatu w zakresie podstawowego serwisowania. |  |
| 9.3. Serwisowanie w okresie gwarancji: | a) Wykonawca: - musi wykonać dwa przeglądy urządzenia (automatu) w roku, - zagwarantować czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas ten, za zgodą Zamawiającego, może ulec wydłużeniu; |  |
|  | b) serwisowanie automatu w zakresie: - codziennej eksploatacji (czyszczenie, wymiana papieru, udrożnienie wlotów w wyniku zapchania) będzie leżeć po stronie Zamawiającego, - naprawy i wymiany podzespołów będą należeć do Wykonawcy, - dostarczenie części zamiennych oraz wsparcie programowe i techniczne będzie należeć do Wykonawcy. |  |
| 9.4. Inne: | opisy informacyjne dla użytkowników na automacie (zgodne z wymogami Zamawiającego) będą zabezpieczone przed zniszczeniem; |  |
| 9.6. Dodatkowe wyposażenie: | dodatkowe hoppery do wydawania reszty: - nominał 10 groszy - 1 sztuka, - nominał 1 złoty - 1 sztuka, |  |
|  | dodatkowe kasety na bilon – 1 sztuka: karty serwisowe – 7 sztuk. |  |

| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) .......................................................................... (numer telefonu) |
| --- | --- |
| Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu pisemnie, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. Ponadto oświadczam, że: pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. |
| PODPIS osoby upełnomocnionej | ........................... .................... imię i nazwisko podpis ........................... .................... imię i nazwisko podpis |