## Załącznik Nr 2

do Umowy Nr DO-......./U/09/DZP

# ZAKRES RZECZOWY NAPRAWY GŁÓWNEJ

# AUTOBUSÓW

- Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Ikarus 415.14D.

  - Kompleksowy demontaż autobusu.

  - Wymiana kratownicy podwozia na nową (przed zabezpieczeniem antykorozyjnym kratownicę należy poddać zabiegowi piaskowania lub śrutowania):

    - wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk wbudowanych w konstrukcję kratownicy lub nadwozia.

  - Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia:

    - wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów szkieletu nadwozia na nowe,

    - wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

  - Kompleksowa naprawa dachu.

  - Wymiana poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca n/w prace:

    - wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych (naciąganych cieplnie),

    - wymiana klap bocznych i tylnej  na nowe z osprzętem (jak: klamki, zamki, zatrzaski, zawiasy, stabilizatory pneumatyczne  i  uszczelki),

    - wymiana drzwi wraz z wymianą kompletu uszczelek na nowe wraz 
z uszczelkami słupków drzwi z zachowaniem oryginalności,

    - wymiana wytłoczek ściany przedniej poszycia wokół szyby wyświetlacza oraz  tylnej poszycia wokół szyby,

    - wymiana zderzaka przedniego i tylnego z zachowaniem oryginalnych mocowań zaczepów holowniczych,

    - wymiana klapy czołowej,

    - wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.).

  - Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy nierdzewnej  wraz z obróbką krawędzi stopni kątownikiem aluminiowym.

    - wymiana nadkoli wewnętrznych na nadkola  z blachy nierdzewnej.

  - Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe:

    - wymiana szyb okien wyświetlaczy na nowe  (przednia, boczna, tylna).

  - Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych:

    - elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 
(np. Tectyl 120),

    - profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R),

  - Naprawa siedzeń pasażerskich z wymianą tkaniny obiciowej (wzór i rodzaj tkaniny ustalić 
z Zamawiającym).

  - Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego:

    - podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej (≠18 mm),

    - poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) musi być zunifikowane z taborem Zamawiającego  - płyta BUK D-391 (≠2,5 mm) WZORNIK - KRONOERG,

    - podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC Nr 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm – kolor popielaty,

    - otwory technologiczne dostępu do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym.

  - Naprawa kabiny kierowcy.

  - Montaż nowego fotela kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym typ: ISRI 6500/517.

  - Montaż nowej żaluzji przeciwsłonecznej (przedniej i bocznej).

  - Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej:

    - wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy to również przewodów z tworzyw sztucznych),

    - naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych,

    - w razie potrzeby wymiana ma nowy zawór hamulcowy,

    - montaż podgrzewaczy zaworów drzwi,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana na nowy regulatora ciśnienia powietrza (tego samego typu), wymiana wkładu osuszacza powietrza

    - regeneracja sprężarki powietrza lub wymiana na nową,

    - montaż urządzenia do podgrzewania zaworu 4-ro obwodowego 
z zastosowaniem zaworu kulowego umieszczonego w komorze urządzenia grzewczego,

    - wymiana na nowe zbiorników powietrza.

  - Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym:

    - Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych 
w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie, łącznie z wiązką zasilającą automatyczną skrzynię biegów (kabel nr 1),

    - wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek z zachowaniem oryginalności,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego,

    - wymiana na nowy silnika przedniej nagrzewnicy oraz silników nagrzewnic wewnętrznych z zachowaniem oryginalności.

    - wymiana na nowy elektronicznego pedału przyśpieszenia wraz z silnikiem elektrycznym (popychacz pompy wtryskowej) -ETC-2,

    - wymiana kompletu dżwigni mechanizmu napędu wycieraczek na nowe,

    - wymiana filtra z przewodem nadmuchu alternatora.

    - wymiana tablic informacyjnych (przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz programatora) wraz z przygotowaniem instalacji na tablice elektroniczne diodowe.

- Tablice, programator i kasowniki dostarczy Zamawiający.

- Zainstalowany programator musi sterować jednocześnie tablicami oraz kasownikami.

UWAGA 1.

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi.

UWAGA 2.

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w autobusie 
(2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu).

  - Kompleksowa naprawa układu wodnego, w tym:

    - wymiana na nowe wszystkich rur stalowych i złączek gumowych oraz  silikonowych i opasek śrubowych,

    - wymiana chłodnicy wody na nową,

    - wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy,

    - wymiana grzejników nagrzewnic wewnętrznych na nowe, z zachowaniem oryginalności,

    - naprawa obudów nagrzewnic wewnętrznych (w razie potrzeby wymiana na nowe) z zachowaniem oryginalności,

    - wymiana na nową nagrzewnicę przednią o parametrach równoważnych do obecnie zabudowanej,

    - wymiana zaworków zwrotnych na przewodach układu ogrzewania,

    - zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepnącym (płyn na bazie glikolu monoetylenowego) o temperaturze krystalizacji < - 250C.

  - Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego w tym:

    - naprawa przekładni kierowniczej (a w razie potrzeby wymiana na nową),

    - wymiana wałka pośredniego z krzyżakami kolumny kierownicy na nowy,

    - wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego oraz wymiana na nowe wszystkich końcówek drążków kierowniczych z przystosowaniem ich do centralnego układu smarowania,

    - przegląd, a w razie potrzeby naprawa układu centralnego smarowania z wymianą na nowe przewodów i złączek,

    - naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych,

    - wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów,

    - wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami,

    - naprawa ramienia pośredniego układu kierowniczego,

    - wymiana tylnego zawieszenia na nowe  (belka skrętna).

  - Silnik:

    - usunięcie wycieków,

    - wymiana alternatora na alternator o większej mocy lub wbudowania dodatkowego (z uwagi na zainstalowanie klimatyzatora),

    - malowanie silnika w kolorze popielatym,

    - wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy,

    - wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor  wydechowy z tłumikiem, wymiana na nowe poduszki zawieszenia silnika  3 szt.,

    - wymiana kompletu złączek na nowe na rurach ssących powietrza łączących filtr
z silnikiem,

    - naprawa lub wymiana na nowy odwadniacza paliwa,

    - naprawa instalacji paliwowej autobusu:

- wymiana przewodów niskiego ciśnienia,

- wymiana zbiornika paliwa na nowy,

- wymiana filtrów paliwa,

    - wymiana na nowy filtra powietrza.

  - Kompleksowy remont osi przedniej, mostu napędowego (z wymianą wszystkich obręczy kół na nowe) i w razie potrzeby wymiana obudowy tylnego mostu napędowego.

  - Wymiana wału napędowego na nowy.

  - Malowanie całego autobusu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych z Zamawiającym.

  - Montaż nowej instalacji elektrycznej pod kasowniki KRG-6 (przewód 4 x 1,5 mm2 ekranizowany).

  - Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego kabiny kierowcy z niezależnym napędem elektrycznym (klimatyzator firmy KONVEKTA, typ KL20DE).

UWAGA 3.

Ze względu na falisty profil dachu przy montażu klimatyzatora należy zastosować odpowiednie uszczelnienie oraz uwzględnić skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz powstałej podczas pracy urządzenia.

  - Uzupełnianie, a w razie potrzeby wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić z Zamawiającym).

  - Uzupełnić kompletne oznakowanie pojazdu z uwzględnieniem wyjść awaryjnych,

  - Uzupełnić autobus w młoteczki do zbijania szyb.

UWAGA 4.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy silnika i skrzyni biegów).

- Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Ikarus 280.37.

  - Kompleksowy demontaż autobusu.

  - Wymiana kratownicy podwozia na nową w ciągniku i naczepie (przed zabezpieczeniem antykorozyjnym kratownicę należy poddać zabiegowi piaskowania lub śrutowania):

    - wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk zabudowanych pod poziomem podłogi autobusu.

  - Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia:

    - wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów szkieletu nadwozia na nowe,

    - wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

  - Kompleksowa naprawa dachu.

  - Wymiana poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca n/w prace:

    - wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych (naciąganych cieplnie),

    - wymiana klap bocznych na nowe,

    - naprawa drzwi wraz z wymianą uszczelek na nowe,

    - wymiana wytłoczek ściany przedniej i tylnej na nowe,

    - wymiana zderzaka przedniego i tylnego (UWAGA! Wykonawca musi umożliwić szybki i bezkolizyjny montaż sworznia haka holowniczego w zderzaku bez potrzeby demontażu atrapy),

    - wymiana klapy i atrapy czołowej,

    - wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.).

  - Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy aluminiowej żeberkowej o grubości minimum 3 mm wraz z obróbką krawędzi stopni kątownikiem aluminiowym.

  - Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe:

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana uszkodzonych prowadnic w oknach otwieranych.

  - Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych:

    - elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 
(np. Tectyl 120),

    - profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R),

  - Montaż nowych siedzeń pasażerskich (twardych pokrytych tkaniną tapicerską), po uzgodnieniu typu siedzeń z Zamawiającym.

  - Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego:

    - podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej (≠18 mm),

    - poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) musi być zunifikowane z taborem Zamawiającego  - płyta UNILAM (≠2,5 mm) WZÓR - Diagonal paski,

    - podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC Nr 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm – kolor popielaty,

    - otwory technologiczne dostępu do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym.

  - Naprawa kabiny kierowcy.

  - Montaż nowego fotela kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym typ: ISRI 6500/517.

  - Montaż nowej żaluzji przeciwsłonecznej (przedniej i bocznej).

  - Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej:

    - wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy to również przewodów z tworzyw sztucznych),

    - naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych,

    - w razie potrzeby wymiana ma nowy zawór hamulcowy,

    - montaż podgrzewaczy zaworów drzwi,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana na nowy regulatora ciśnienia powietrza (tego samego typu), wymiana układu osuszacza powietrza,

    - montaż nowego urządzenia do automatycznego odwadniania i odolejenia układu pneumatycznego (wraz z podłączeniem elektrycznym),

    - montaż urządzenia do podgrzewania zaworu 4-ro obwodowego 
z zastosowaniem zaworu kulowego umieszczonego w komorze urządzenia grzewczego,

    - wymiana na nowe zbiorników powietrza.

  - Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym:

    - Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych 
w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie,

    - wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek,

    - montaż podświetlanych świateł odblaskowych obrysu bocznego,

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego (nie dotyczy alternatora i rozrusznika silnika).

UWAGA 1.

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi.

UWAGA 2.

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w autobusie 
(2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu).

  - Kompleksowa naprawa układu wodnego, w tym:

    - wymiana na nowe wszystkich uszkodzonych rur stalowych i złączek silikonowych oraz opasek śrubowych (nie dotyczy rur wykonanych z metali kolorowych),

    - wymiana chłodnicy wody na nową,

    - wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy,

    - wymiana nagrzewnic na nowe, typ 412.17.00 z dwuzakresową regulacją obrotów zunifikowane z taborem Zamawiającego (POLMO-KALISZ Sp. z o.o.),

    - montaż nagrzewnicy wewnętrznej w przyczepie autobusu (typ – jak wyżej),

    - wymiana na nową nagrzewnicę przednią o parametrach równoważnych do obecnie zabudowanej,

    - zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepnącym (płyn na bazie glikolu monoetylenowego) o temperaturze krystalizacji < - 250C.

  - Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego w tym:

    - naprawa przekładni kierowniczej (a w razie potrzeby wymiana na nową),

    - wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego oraz wymiana na nowe wszystkich końcówek drążków kierowniczych z przystosowaniem ich do centralnego układu smarowania,

    - naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych,

    - wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów,

    - wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami,

    - naprawa przekaźników sterowniczych (ramion pośrednich oraz ramion kątowych),

    - naprawa, a w razie potrzeby wymiana tylnych zawieszeń (rogale).

  - Silnik:

    - usunięcie wycieków,

    - malowanie silnika w kolorze popielatym,

    - wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy,

    - wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor wydechowy z tłumikiem,

    - wymiana na nowe poduszki zawieszenia silnika oraz skrzyni biegów (3 szt.),

    - wymiana na nowy przewód ssący powietrza łączący filtr z silnikiem,

    - naprawa lub wymiana na nowy odwadniacza paliwa,

    - wymiana na nową linkę gazu,

    - tulejowanie cięgna gazu oraz wymiana na nowy nadajnik obciążenia mocy,

    - naprawa instalacji paliwowej autobusu:

- wymiana przewodów niskiego ciśnienia,

- naprawa a w razie potrzeby wymiana zbiornika paliwa,

- wymiana filtrów paliwa,

    - wymiana na nowy filtr powietrza.

  - Przegląd, a w razie potrzeby naprawa układu centralnego smarowania z wymianą na nowe przewodów i złączek.

  - Kompleksowy remont osi przedniej, osi naczepy, mostu napędowego (z wymianą obręczy kół na nowe) i w razie potrzeby wymiana obudowy tylnego mostu napędowego.

  - Wymiana wału napędowego na nowy.

  - Malowanie całego autobusu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego.

  - Montaż nowej instalacji elektrycznej pod kasowniki KRG-6 (przewód 4 x 1,5 mm2 ekranizowany).

  - Montaż nowej obrotnicy wykonanej z aluminium.

  - Montaż nowej opończy (z tworzywa).

  - Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego kabiny kierowcy z niezależnym napędem elektrycznym (klimatyzator firmy konvekta, typ KL20DE).

UWAGA 3.

Ze względu na falisty profil dachu przy montażu klimatyzatora należy zastosować odpowiednie uszczelnienie oraz uwzględnić skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz powstałej podczas pracy urządzenia.

  - Uzupełnianie, a w razie potrzeby wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić z Zamawiającym).

  - Uzupełnić oznakowanie pojazdu z uwzględnieniem wyjść awaryjnych, a w razie braku zamontować młoteczki do zbijania szyb.

UWAGA 4.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy silnika i skrzyni biegów).

- Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Jelcz M-11 (pogotowie techniczne).

  - Kompleksowy demontaż autobusu.

  - Wymiana kratownicy podwozia na nową- ocynkowaną ogniowo, przystosowaną do zamontowania silnika o mocy min. 280 KM i spełniającego normę czystości spalin EURO 2.

    - Wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk wbudowanych w konstrukcję kratownicy lub nadwozia.

    - Montaż w kratownicy podwozia wzdłuż osi pojazdu rury (2 szt.) stanowiącej miejsce na przechowywanie holu.

    - Montaż wnęki wraz ze zjazdem na przechowywanie podnośnika wózkowego hydraulicznego.

    - Montaż urządzenia dźwigowego - windy do podnoszenia kół wraz z odbiorem 
przez UDT.

    - Montaż stanowiska do przewożenia 2 kół o rozmiarach 295/80 R 22,5.

    - Montaż w podwoziu dodatkowych zbiorników powietrza.

    - Montaż obciążenia tylnej części nadwozia umożliwiającego holowanie pojazdów 
o masie własnej min. 12500 kg.

    - Montaż wyprowadzeń - gniazd pneumatycznych, elektrycznych z przodu i tyłu pojazdu, umożliwiających holowanie autobusów, ich uruchamianie oraz dokonywanie napraw poza bazą.

    - Montaż nowego haka holowniczego z tyłu pojazdu (z atestem).

    - Montaż zaczepu holowniczego z przodu pojazdu, do pchania pojazdu holowanego.

    - Montaż boksów do przechowywania pojemników na  płyny technologiczne, płyn do chłodnic, olej silnikowy o pojemności 20 l.

    - Montaż zwijadeł na kable rozruchowe, w izolacji gumowej, 20 mb, oraz przewodów pneumatycznych do uzupełniania powietrza w pojazdach przeznaczonych do naprawy lub holowania.

    - Montaż dwóch siedzeń, oprócz siedzenia kierowcy w kabinie kierowcy.

    - Zamontowanie nowej ściany grodziowej z drzwiami, pomiędzy kabiną kierowcy,
a częścią warsztatową.

  - Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia.

    - Wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów. szkieletu nadwozia na nowe.

    - Wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

  - kompleksowa naprawa dachu.

  - Wymiana poszycia zewnętrznego pojazdu obejmująca n/w prace.

    - Wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych naciąganych cieplnie (likwidacja okien bocznych do drugich drzwi).

    - Wymiana klap bocznych na nowe z osprzętem (jak: klamki, zamki, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, stabilizatory).

    - Wymiana ściany przedniej na nową - z szybą panoramiczną - łącznie z pulpitem, nagrzewnicą, wycieraczkami (jak w Jelczu 121M).

    - Wymiana drzwi z wymianą kompletu uszczelek na nowe.

    - Wymiana zderzaka przedniego i tylnego z zachowaniem specyfiki pojazdu.

    - Wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.)

  - Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej wraz z obróbką krawędzi kątownikiem aluminiowym.

    - Wymiana nadkoli wewnętrznych na nadkola z blachy nierdzewnej.

  - Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe.

  - Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych.

    - Elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R).

    - Profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym
(np. Tectyl 210R).

  - Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego.

    - Podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC NR 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm - kolor popielaty 
(w części środkowej przestrzeni roboczej - blacha aluminiowa ryflowana).

    - Podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej grubość 18 mm.

    - Poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) wyłożyć płytą laminowaną - kolorystykę ustalić z Zamawiającym.

    - Otwory technologiczne do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym.

  - Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej.

    - Wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy również przewodów z tworzyw sztucznych).

    - Naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych.

    - W razie potrzeby wymiana na nowy zawór hamulcowy.

    - Montaż nowego osuszacza powietrza z regulatorem ciśnienia.

    - Wymiana na nowe zbiorników powietrza.

  - Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego.

    - Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych 
w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie.

    - Wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek.

    - Naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego.

    - Wymiana na nowy silnika przedniej nagrzewnicy oraz silników nagrzewnic.

UWAGA 1.

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi.

    - Montaż agregatu grzewczego na powietrze wraz z rurą nadmuchową o długości min. 5 m. do odmrażania podwozi autobusów. Zasilanie agregatu ze zbiornika centralnego.

    - Naprawa lub wymiana urządzenia grzewczego powietrznego do ogrzewania kabiny kierowcy.

    - Montaż kamery z monitorem - do obserwacji przez kierowcę pojazdu holowanego.

    - Zestaw lamp do pojazdu holowanego.

    - Montaż lamp ostrzegawczych, błyskowych z przodu i tyłu pojazdu.

    - Montaż lamp halogenowych z przodu i tyłu pojazdu - szperaczy.

    - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania radia oraz radiotelefonu 
z zastosowaniem przetwornicy 12/24V.

UWAGA 2.

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w pojeździe (2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu).

  - Kompleksowa naprawa układu wodnego.

    - Wymiana na nowe wszystkich rur stalowych, złączek gumowych oraz silikonowychi opasek śrubowych.

    - Wymiana chłodnicy wody na nową.

    - Wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy.

    - Zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepliwym (na bazie glikolu  monoetylowego.) o temperaturze krystalizacji  niższej od  - 250C.

  - Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego.

    - Naprawa przekładni kierowniczej (w razie potrzeby wymiana na nową).

    - Wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego.

    - Wymiana końcówek krążków kierowniczych na nowe.

    - Naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych.

    - Wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów.

    - Wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami.

    - Naprawa ramienia pośredniego układu kierowniczego.

    - Kompleksowy remont osi przedniej i mostu napędowego z wymianą piast obręczy kół na obręcze pełne.

  - Silnik.

    - Zamontowanie silnika nowego lub po naprawie głównej wraz z osprzętem 
o mocy min. 290 KM i normie emisji spalin EURO 2, dostarczonego przez zleceniobiorcę.

    - Wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy.

    - Wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor wydechowy z tłumikiem.

    - Wymiana kompletu złączek na nowe na rurach ssących powietrza łączących filtr 
z silnikiem.

    - Wymiana filtra powietrza na odpowiedni dla prawidłowej pracy nowego silnika.

    - Montaż nowego odwadniacza paliwa.

    - Wymiana na nowe wszystkich przewodów paliwowych.

    - Wymiana zbiornika paliwa na nowy.

    - Wymiana filtrów paliwa na typ wymagany do współpracy z zamontowanym silnikiem.

  - Naprawa mechanizmu zmiany biegów.

  - Wymiana wału napędowego na nowy.

  - Malowanie pojazdu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych z Zamawiającym.

  - Wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić 
z Zamawiającym).

UWAGA 3.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na nowy lub inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji.