Załącznik Nr 2

do Umowy Nr DO-..../U/10/DZP

Wymagania, które muszą spełniać autobusy 18-metrowe

| Wymaganie | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |
| 1.1. Ilość autobusów: | 6 sztuk. |
| 1.2. Długość całkowita: | 17,50 do 18,75 m. |
| 1.3. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.4. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.5. Całkowita liczba miejsc: | min. 150. |
| 1.6. Ilość miejsc siedzących: | min. 36+1. |
| 1.7. Wysokość podłogi: | płaska bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, posiadająca wszystkie wejścia bezstopniowe. |
| 1.8. Układ drzwi: | 4 drzwi podwójne w układzie: 2 – 2 – 2 - 2. |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | minimum 1200 mm. |
| 2. Układ napędowy |
| 2.1. Silnik: | z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, moc silnika - min. 220 kW, moment obrotowy – min. 1250 Nm, pojemność silnika – max. 12 dm3, spełniający wymagania normy czystości spalin minimum Euro 5 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju z pamięcią elektroniczną oraz w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej w przypadku spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego minimum przy pracującym silniku, separator wody w układzie zasilania paliwem, układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub innych materiałów odpornych na korozję, w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję, filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego), osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowalną pokrywą podłogową, komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą, wskaźnik na desce rozdzielczej kierowcy i osłonięta przed zanieczyszczeniami, komora silnika wyposażona w instalację samogaszącą działającą również przy wyłączonym zasilaniu instalacji elektrycznej, w komorze silnika zamontowany homologowany przepływomierz paliwa mierzący rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik lub inne rozwiązanie równoważne, układ zasilania paliwem wyposażony w minimum jeden podgrzewany filtry paliwa, układ zasilania silnika wyposażony w podgrzewane filtry paliwa (dokładnego oczyszczania), wyposażony w podgrzewany wstępny filtr odwadniający o dokładności filtracji 30 µm i przepustowości co najmniej 10 l/min (zalecany Separ SWK 2000/10/H), zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, do obsługi silnika należy dostarczyć urządzenie (licencjonowany program + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy i regulacji silnika. |
| 2.2. Skrzynia biegów: | automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach (NBS, ANS lub EK-Abschaltung), wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny sterowany pedałem hamulca, do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) umożliwiające dokonywanie diagnozy skrzyni biegów, przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zaprogramowana programem uzależnionym od topografii terenu, zmiana biegów sterowana elektronicznie, mikroprocesorowy system diagnostyczny, posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), przełącznik minimum 5-przyciskowy 1,2, .. DNR umieszczony na pulpicie kierowcy, przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |
| 3. Zawieszenie pojazdu |
| 3. Zawieszenie pojazdu: | pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach powietrznych poprzez system ECAS, funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 – 90 mm, podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, zastosowanie czujników poziomowania. |
| 4. Układ kierowniczy |
| 4. Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia, przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego. |
| 5. Układ hamulcowy |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, wyposażona w funkcję informowania kierowcy o zużyciu okładzin klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych, zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |
| 5.2. Oś przednia i os naczepy: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, ze stabilizatorem (dotyczy osi przedniej). |
| 5.3. Oś napędowa: | sztywna, portalowa, wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), z drążkami reakcyjnymi. |
| 5.4. Hamulec postojowy: | uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |
| 5.5. Hamulec przystankowy: | ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, włączany przed hamulcem roboczym, przełącznik ręczny umożliwiający wyłączanie retardera. |

| 6. Koła i ogumienie |
| --- |
| 6. Koła i ogumienie: | tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5, ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, wszystkie koła wyważone, obręcze stalowe osłonięte kołpakami metalowymi, ozdobnymi, mocowanymi za pomocą śrub (kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zmawiającym na etapie podpisania umowy). |
| 7. Nadwozie |
| 7.1. Konstrukcja: | o konstrukcji ramowej lub samonośnej wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 10 lat, poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppkt. (b), dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, wewnętrzne pokrywy obsługowe wyposażone w zaczepy lub zamki umożliwiające szybki demontaż, dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, okno kierowcy przesuwane lub opuszczane elektrycznie, podwójna szyba osłaniająca przednią tablicę informacyjną lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, np. ogrzewanie elektryczne szyby, zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o konstrukcji trójdzielnej, lusterka zewnętrzne (min. 360x180 mm) wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d=300mm lub 180 x 400 mm płaskie). |
| 7.2. Drzwi: | czworo drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach, w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane, oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, bez możliwości otwierania od zewnątrz pojazdu. otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, przy każdych drzwiach z zewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |
| 7.3. Wentylacja: | wentylacja kabiny kierowcy za pomącą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą minimum jednego wentylatora wyciągowego, sterowanego elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum trzy pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, minimum 10 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |
| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych (w obu przypadkach w izolacji termicznej), nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w czasie jazdy w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza, nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | klimatyzator z napędem od silnika, dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską. |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 70 stopni Celsjusza, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, moc grzejników zapewniająca utrzymanie w czasie jazdy w przestrzeni pasażerskiej temperatury + 15 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika o mocy minimum 35 kW, włączane z pulpitu kierowcy z możliwością rejestracji odczytu czasu pracy (należy dołączyć urządzenie z oprogramowaniem umożliwiające dokonanie odczytu zarejestrowanych danych), rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, pobór paliwa ze zbiornika autobusu. |
| 7.8. Lakierowanie: | farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. |
| 8. Wyposażenie wnętrza |
| 8.1. Kabina kierowcy: | kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, drzwi wyposażone w okienko przesuwne lub uchylne w kierunku dolnym i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, tachograf niedopuszczalny, roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, wyposażona w radio samochodowe z odpowiednim osprzętem (głośnik, antena z możliwością skręcenia w pozycję poziomą), kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.2. Podłoga: | płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, przy 2 i 3 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 100 mm – żółty, ostrzegawczy, krawędzie podestu w kolorze żółtym. |
| 8.3. Przestrzeń pasażerska | poręcze: poziome, pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: za drzwiami 1, przed i za drzwiami 2, przed i za drzwiami 3, przed i za drzwiami 4, uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu o wymiarach min. 2700x750 mm oraz miejsce na wózek inwalidzki naprzeciwko 3 drzwi, sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego lub inne rozwiązanie zgodne z dyrektywami unijnymi. |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowychi laminatu, zamontowane dwie ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów w formacie A3, sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.6. Siedzenia: | o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, z uchwytami od strony przejścia, kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 gaśnice typu GP – 4, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, 2 kliny pod koła, komplet kół zapasowych na każdy autobus z oponami zimowymi bezdętkowymi typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach: 275/70 R 22,5. Komplet zawiera: 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś napędową, (w tym 2 koła z przedłużonymi wentylami), 4 koła z oponami zimowymi ze wzmocnieniem bocznym na oś kierowaną i wleczoną. Dodatkowo do całego kontraktu należy dostarczyć kompletne koła rezerwowe w ilości: 2 szt. z oponami zimowymi na oś napędową, 1 szt. z oponą zimową na oś kierowaną, 2 szt. z oponami wielosezonowymi (takimi samymi, jak opony, na których pojazd zostanie dostarczony). Należy podać markę i typ opon zimowych i wielosezonowych. torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |

| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), dwie boczne (dwurzędowe, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), tylna (numerowa), możliwość stosowania piktogramów, wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne współpracujące z komputerem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji bezstykowych biletów elektronicznych (kart bezstykowych). Kasowniki biletów papierowych: nadruk na bilecie 16 znaków (liter i cyfr), niezawodna praca w zakresie temperatur –250C do +600C. Kasowniki kart bezstykowych muszą umożliwiać pracę w różnych systemach biletów: elektroniczna portmonetka, bilet czasowy, bilet terminowy, bilet wieloprzejazdowy, system wejścia-wyjścia. Kasowniki w obudowie wandaloodpornej w kolorze żółtym zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego wyposażone w wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków z podświetleniem, podglądem czasu i daty oraz komunikatów specjalnych dla pasażerów, z panelem dotykowym umożliwiającym wybór taryfy przy posługiwaniu się kartą bezstykową lub uzyskanie informacji na temat statusu karty. Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu papierowego lub zarejestrowania karty elektronicznej, niesprawności, włączenia/wyłączenia, próby rejestracji biletu zablokowanego. UWAGA! Wykonawca dodatkowo dostarczy oprogramowanie serwisowe i odpowiedni interfejs. komputer pokładowy z wbudowanym urządzeniem zapowiadającym przystanki podłączonym do wzmacniacza i głośników zapewniającym nagłośnienie pojazdu. Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), zapowiedzi (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), obsługa kasowników dwufunkcyjnych będących na wyposażeniu autobusów Zamawiającego. UWAGA! Oprogramowanie systemu musi być kompatybilne z użytkowanym przez Zamawiającego i przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki. Obowiązującym systemem u Zamawiającego jest system PIXEL. zainstalowany w autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku i musi się składać z: sześciu kamer kolorowych, umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach, wandaloodpornych, w kolorze czarnym; (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), rozdzielczość minimalna kamer: 540 linii, minimalna czułość kamer: 0,1 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, brak ostrych krawędzi: miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, cyfrowego rejestratora wizji nagrywającego w formacie plików, mającym na celu zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny znak wodny, widoczny na zarejestrowanym materiale; nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimalną 25 klatek/sek. dla wszystkich kanałów, wyposażony w twardy dysk 2,5” min. 500 GB w wyjmowanej „kieszeni”; zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów, np. poprzez hasła; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe; przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej); pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 168 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku. Nagrany obraz winien posiadać nakładkę z informacją: nr linii, kierunek jazdy, przystanek, data i godzina, prędkość pojazdu. Wskazane, aby rejestrator pobierał informacje o linii i kierunku z komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej; mikrofonu umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami; terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej minimalnej 7”; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego; możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy; |
| --- | --- |

| c.d. 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. UWAGA! Wykonawca dodatkowo dostarczy 1 szt. zapasowej kasety z dyskiem twardym o pojemności 500 GB. radiotelefon zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: rodzaj emisji F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, moc wyjściowa 5/25 W, selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, kodowa blokada szumów CTCSS/PL, możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: uchwyt montażowy, mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: deklaracja zgodności w języku polskim, dokumentację serwisową na płycie CD, oprogramowanie na płycie CD, interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi, gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |
| --- | --- |
| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | pojedynczy lub wieloczęściowy, pojemności min. 250 dm3, zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem, pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, zbiornik dla oleju silnikowego (będący częścią systemu smarowania opisanego w pkt. 2.1 f) przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Układ smarowania podwozia | układ centralnego smarowania podwozia lub bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie wału napędowego. |

| 10. Układ pneumatyczny |
| --- |
| 10. Rozmieszczenie: | wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), zestaw zaworków do ręcznego odwadniania instalacji pneumatycznej umożliwiający szybkie odwodnienie układu, szybkozłącze umożliwiające szybkie (bez potrzeby demontażu elementów autobusu) podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia, przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego, sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję, głowica sprężarki chłodzona płynem, napęd sprężarki poprzez koła zębate, zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu. |
| 11. Instalacja elektryczna |
| 11. Wymagania: | oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN), instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, dwa akumulatory 12 V o poj. min. 220 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, akustyczny sygnał cofania. |
| 12. Wymagania dodatkowe |
| 12.1. Wymagania: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, 12 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. Wykonawca wraz z autobusami na własny koszt dostarczy Zamawiającemu: kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (12 egzemplarzy), instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy. zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie gwarancji w języku polskim umożliwiający ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych Zamawiającego. |
| 12.2. Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne występujące w standardowym obrocie i katalogu części przekazanym wraz z autobusem, w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dot. to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |