DZP-3411/09/09

Bielsko-Biała, 20 października 2009r.

# Wg Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem Uniwersalnej Linii Diagnostycznej do wykonywania badań technicznych pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów  Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Uprzejmie informuję, iż jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z następującymi zapytaniami, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

„Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inne wymiary płyty pomiarowej? Wymiary płyty nie mają wpływu na właściwości metrologiczne oraz sposób badania. Różni producenci stosują różne wymiary płyt. Wskazywanie, poprzez podanie wymiarów płyty, na jednego producenta, stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wymiarów płyty lub rozszerzenie zakresu wymiarów, tj. długość 750-1000 mm, szerokość 700-1050 mm”.

Odpowiedź 1.

Wykonawca, proponując urządzenie konkretnego producenta, zna dokładnie wymiary płyty pomiarowej. Dlatego Zamawiający wyraża swoje zdziwienie co do propozycji ze strony Wykonawcy, aby uwzględnić tak szeroki rozrzut z podaniem wymiarów szerokości i długości płyty. Niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów, tj. długość
750-1000 mm, szerokość 700-1050 mm.

Pytanie 2.

„Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania systemu pomiarowego bez czujnika najazdu 
i zjazdu? Czujniki najazdu i zjazdu są stosowane jedynie w starszych urządzeniach tego typu. Obecnie większość produkowanych urządzeń nie wymaga stosowania czujników uruchamiających i kończących pomiar (tj. najazdu i zjazdu).

Wnosimy o wykreślenie tych zapisów”.

Odpowiedź 2.

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia z systemem pomiarowym z czujnikiem najazdu i zjazdu, a tym samym podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ chyba, że inne rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę będzie sygnalizowało w jednostce sterującej każdy moment najazdu koła pojazdu na płytę pomiarową, bez względu na wyniki zbieżności kół.

Pytanie 3.

„Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu.

Czy Zamawiający wymaga aby płyta oraz rama urządzenia była ocynkowana? Urządzenie to jest narażone na styczność ze zjawiskiem korozji, wskutek czego występują problemy podczas eksploatacji”.

Odpowiedź 3.

Zamawiający w SIWZ nie wymaga, aby płyta i rama urządzenia były ocynkowane. Zaproponowanie przez Wykonawcę ocynkowanych w/w części urządzenia spotka się 
z uznaniem Zamawiającego, chociaż nie będzie to miało wpływu na ocenę oferty.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że centralna jednostka sterująca musi umożliwiać podłączenie z możliwością sterowania (tzn. tym samym programem diagnostycznym) wszystkich urządzeń linii diagnostycznej oraz analizatora spalin MGT5 MAHA i dymomierza MDO 2 LON MAHA będących obecnie na wyposażeniu naszej stacji kontroli pojazdów.

Z poważaniem