Załącznik Nr 2

do Umowy

Wymagania, które muszą spełniać autobusy:

| Wymaganie | Opis parametrów |
| --- | --- |
| Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza |
| 1.1. Długość całkowita: | od 10,5 m do 12 m. |
| 1.2. Szerokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.3. Wysokość całkowita: | zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu. |
| 1.4. Całkowita liczba miejsc: | min. 90 |
| 1.5. Ilość miejsc siedzących: | od 24+1 do 28 + 1. |
| 1.6. Wysokość wnętrza: | min. 2015 mm. |
| 1.7. Wysokość podłogi: | 320 – 390 mm., dopuszcza się 440 mm. nad II osią, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu. |
| 1.8. Układ drzwi: | 2 – 2 – 2 (dopuszcza się zastosowanie w autobusach o długości całkowitej od 10,5 m do 11m drzwi w układzie 2 – 2 - 0 przy szerokości drzwi minimum 1250 mm). |
| 1.9. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych: | minimum 1200 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2 – 2 – 2 lub minimum 1250 mm przy zastosowaniu drzwi w układzie 2 – 2 – 0. |
| 2. Układ napędowy |
| 2.1. Silnik: | z zapłonem samoczynnym umiejscowiony z tyłu pojazdu, moc silnika - min. 195 kW, moment obrotowy - min. 1.100 Nm, pojemność silnika - max. 10,6 dm3, spełniający wymagania normy czystości spalin minimum Euro 4 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG), system smarowania silnika zaopatrzony w urządzenie do automatycznego uzupełniania oleju z pamięcią elektroniczną, separator wody w układzie zasilania paliwem, układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących („ocieplających„) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym co najmniej wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia, komora silnika oświetlona, wyposażona w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). |
| 2.2. Skrzynia biegów: | przekładnia automatyczna minimum czterozakresowa ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu, zmiana biegów sterowana elektronicznie, mikroprocesorowy system diagnostyczny, zaprogramowana na jazdę oszczędnościową z ograniczeniem prędkości do 80 km/godz., posiadająca system NBS (automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu na przystanku), przełącznik minimum 5 – przyciskowy 1,2, ... DNR umieszczony na pulpicie kierowcy, przewody olejowe umieszczone wewnątrz skrzyni. |
| 3. Zawieszenie pojazdu |
| 3.1. Zawieszenie pojazdu: | pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku, elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach poprzez system ECAS lub równoważny, funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu, przy otwartych drzwiach obniżenie wysokości progów o 60 –90 mm., podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu, zastosowanie czujników poziomowania. |
| 4. Układ kierowniczy |
| 4.1.Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem i przyłączem kontrolnym, kolumna kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia. |
| 5. Układ hamulcowy |
| 5.1. Instalacja hamulcowa: | pneumatyczna, dwuobwodowa, z systemem ABS i ASR lub EBS, okładziny cierne bezazbestowe, w przedniej części pojazdu zamontowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie pojazdu do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, elementy instalacji umieszczone w sposób chroniący je przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem błotem i śniegiem, zbiorniki sprężonego powietrza, wykonane ze stali niskostopowej, zabezpieczone antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej, aluminium lub kompozytów, wyposażone w zawory odwadniające, przewody instalacji wykonane z materiałów odpornych na korozję, instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem w okresie zimowym. |
| 5.2. Oś przednia: | zawieszenie niezależne lub oś sztywna, wyposażona w hamulce tarczowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych, ze stabilizatorem. |

| 5.3. Oś napędowa: | sztywna, portalowa, wyposażona w hamulce tarczowe lub bębnowe z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), tarczowe – z sygnalizacją granicznego zużycia, bębnowe – z możliwością sprawdzenia grubości okładzin hamulcowych bez demontażu bębnów, ze stabilizatorem, z drążkami reakcyjnymi. |
| --- | --- |
| 5.4. Hamulec postojowy: | uruchamiany bezcięgłowo dźwignią umieszczoną z lewej strony kierowcy, działający poprzez siłowniki membranowo – sprężynowe przynajmniej na koła osi napędowej. |
| 5.5 Hamulec przystankowy: | ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej, włączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, działający jako blokada, przy prędkości poniżej 3 km/godz. przy otwartych drzwiach, działanie awaryjne hamulca sygnalizowane czerwoną lampką na pulpicie kierowcy lub sygnałem akustycznym. |
| 5.6. Hamulec ciągłego działania (retarder): | zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów, obsługa poprzez min. trójstopniowy przełącznik umieszczony z prawej strony przy kolumnie kierowniczej oraz zawór hamulcowy stopki pedału, włączany przed hamulcem roboczym. |
| 6. Koła i ogumienie |
| 6.1. Koła i ogumienie: | tarcze kół o wymiarach 7,50-8,25 x 22,5, ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5, na kołach wewnętrznych tylnej osi obowiązkowe przedłużane wentyle, wszystkie koła wyważone, obręcze stalowe osłonięte kołpakami ozdobnymi (wzór i kolorystyka kołpaków do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy). |

| 7. Nadwozie |
| --- |
| 7.1. Nadwozie: | o konstrukcji ramowej lub samonośnej wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, zabezpieczone antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie bez napraw głównych i dodatkowych konserwacji nadwozia w czasie minimum 10 lat, poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją spełniających warunek podany w ppk. ( b), dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy, zewnętrzne pokrywy obsługowe, wyposażone w siłowniki gazowe, dodatkowe pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, kierunkowskazów, wlewu paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, osłony krawędzi nadkoli wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego, strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego, szyby boczne i tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, klejone do nadwozia, okno kierowcy przesuwane lub opuszczane elektrycznie, elektrycznie ogrzewana szyba czołowa przedniej tablicy informacyjnej lub inne rozwiązanie zapobiegające parowaniu, zderzaki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym – preferowana konstrukcja trójdzielna, lusterka zewnętrzne (min. 370x180 mm.) wraz z ramionami składane do tyłu i zdejmowane, ogrzewane elektrycznie, dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, 2- lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu, (d = 400mm. lub 180 x 400 mm. płaskie). |
| 7.2. Drzwi: | troje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, dopuszcza się dwoje drzwi dwuskrzydłowych w autobusie o długości od 10,5 m do 11 m, otwieranie i zamykanie drzwi pneumatycznie, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących na stopniach, w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, szyby przednich drzwi podwójne lub podgrzewane, oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielnym sterowaniem skrzydłami w 1 drzwiach, każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi, pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy z możliwością blokady prawego skrzydła drzwi, pozostałe drzwi ryglowane mechanicznie od wewnątrz, otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi, przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, przy każdych drzwiach z zewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny). |
| 7.3. Wentylacja: | wentylacja kabiny kierowcy za pomącą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza, wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą minimum jednego wentylatora wyciągowego, sterowanego elektrycznie z pulpitu kierowcy; wydajność wentylatora minimum 25 m3/ min., dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona musi być w minimum dwie pokrywy dachowe, sterowane elektrycznie trzyzakresowym przyciskiem z pulpitu kierowcy, minimum 5 okien bocznych wyposażonych w uchylne okna wentylacyjne, (w przypadku autobusów o długości od 10,5 m do 11 m dopuszcza się 4 okna boczne wyposażone w uchylne okna wentylacyjne), kratka wentylacyjna w bocznej ścianie autobusu z filtrem przeciwpyłkowym pozwalająca na wlot świeżego powietrza w czasie pracy wentylatora wyciągowego. |

| 7.4. Ogrzewanie kabiny kierowcy: | z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy oraz dysze wylotowe umieszczone w pulpicie i w dolnej części kabiny (na nogi), przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych lub z metali kolorowych w izolacji termicznej, nagrzewnica przednia odpowiednio osłonięta zabezpieczona przed nadmuchem zimnego powietrza z zewnątrz, moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza, nagrzewnica czołowa z temperaturą regulowaną minimum trzystopniowo lub regulatorem bezstopniowym z trybem oszczędnościowym. |
| --- | --- |
| 7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy: | Wymagany klimatyzator z napędem od silnika, dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską; |
| 7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej: | sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe i dmuchawy, nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2 – stopniowe, sterowane termostatem, działające również jako „kurtyny powietrzne” (przy ogrzewaniu mieszanym), minimum jeden grzejnik konwektorowy naprzeciwko 2 drzwi, urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat w zakresie 55 – 70 stopni Celsjusza, wyposażone w układ oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie przełącza nagrzewnicę czołową na stopień pierwszy lub w tryb oszczędnościowy i wyłącza nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej, moc grzejników zapewniająca utrzymanie w przestrzeni pasażerskiej temperatury + 15 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. |
| 7.7. Ogrzewanie dodatkowe: | urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej o mocy minimum 30 kW z możliwością rejestracji i odczytu czasu pracy z pulpitu kierowcy, działające niezależnie od pracy silnika, rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, termoizolowane na całej długości, pobór paliwa ze zbiornika autobusu lub z dodatkowego zbiornika. |
| 7.8. Lakierowanie: | farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych, |

| 8. Wyposażenie wnętrza |
| --- |
| 8.1. Kabina kierowcy: | kabina kierowcy typu zamkniętego, doprowadzona do szyby przedniej z oszklonymi drzwiami do przestrzeni pasażerskiej zamykanymi na zamek patentowy, drzwi wyposażone w uchylne okienko i pulpit umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę), wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, tachograf niedopuszczalny, roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz minimum jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.2. Podłoga: | płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu, poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej, wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach i wykończoną listwami ozdobnymi, w strefach zewnętrznych drzwi pas o szerokości min. 200 mm. – żółty, ostrzegawczy, krawędzie podestów w kolorze żółtym. |

| 8.3. Wyposażenie wnętrza: | poręcze: poziome, pionowe, malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym, za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanów umiejscowione: za drzwiami 1, przed i za drzwiami 2, przed i za drzwiami 3 (jeżeli występują), uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych, bramka wahadłowa, jednokierunkowa przy kabinie kierowcy, uniemożliwiająca wysiadanie pasażerom prawym skrzydłem przednich drzwi. |
| --- | --- |
| 8.4. Stanowisko dla wózka: | naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków, mieszczące jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. |
| 8.5. Wykończenie wnętrza: | poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa lub metali kolorowych, pas nadokienny: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym lub z paneli aluminiowych i laminatu, zamontowane ramki do ekspozycji reklam wewnętrznych lub informacji dla pasażerów, sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie, ściany osłonowe komory silnika w tylnej części nadwozia izolowane termicznie i akustycznie, kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.6. Siedzenia: | o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, z uchwytami od strony przejścia, kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. |
| 8.7. Wyposażenie ruchome pojazdu: | trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 gaśnice typy GP – 4 lub GP - 6, jedna umocowane na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w przestrzeni kabiny kierowcy, koło zapasowe, 2 kliny pod koła, torby lub pojemniki (min. 1) na materiały informacyjne i reklamowe mieszczące min. 200 stron formatu A4. |

| 8.8. Systemy informatyczne i informacyjne: | elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: przednia dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie), tylna (numerowa), wewnętrzna tablica elektroniczna dwurzędowa wykonana w technologii LED (min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 120 w poziomie), możliwość wyświetlania dowolnych reklam oraz komunikatów specjalnych, cztery kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne wyposażone w wyświetlacz komunikatów, obsługujące bilety papierowe o szerokości 34 mm oraz karty bezstykowe, urządzenie zapowiadające przystanki oraz komunikaty specjalne, komputer pokładowy obsługujący tablice elektroniczne, kasowniki, urządzenie zapowiadające przystanki (pomiar drogi rzeczywistej – identyfikacja przystanków), urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem w języku polskim do wprowadzania wszelkich napisów na tablicach informatycznych oraz zmiany zapowiedzi głosowych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, radiotelefon KENWOOD typ TK-7162 E, zintegrowany ze stacją dyspozytorską sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej dla MZK w Bielsku-Białej. Każdy radiotelefon musi charakteryzować się następującymi parametrami: rodzaj emisji F3E, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, moc wyjściowa 5/25 W, selektywne wywołanie koder/dekoder SELEKT 5, kodowa blokada szumów CTCSS/PL, możliwość zdalnego zablokowania/odblokowania rtlf. Wymagane wyposażenia dodatkowe: uchwyt montażowy, mikrofon wypinany z uchwytem mocującym, antena pionowa ¼ fali zamocowana na dachu, blisko krawędzi lewej strony pojazdu z możliwością szybkiego demontażu; przewód anteny zakończony wtykiem BNC-50, przetwornica napięcia 24/12 V. Dodatkowo należy dostarczyć: deklaracja zgodności w języku polskim, dokumentację serwisową na płycie CD, oprogramowanie na płycie CD, interface do programowania radiotelefonu z odpowiednimi kablami połączeniowymi, gwarancję do każdego radiotelefonu z podaniem serwisu, system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników oraz radiotelefonu powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego, zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów. UWAGA! Radiotelefon pracuje w paśmie częstotliwości 146-174 MHz. |
| --- | --- |

| 9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne |
| --- |
| 9.1. Zbiornik paliwa: | pojedynczy lub wieloczęściowy, o pojemności ok. 250 dm3, zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem np. typu BARTELT lub równorzędnym, pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, trzy komplety kluczy na wyposażeniu. |
| 9.2. Zbiorniki wyrównawcze: | zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, zbiornik dla oleju silnikowego – przezroczysty z tworzywa sztucznego lub metalowy z metali kolorowych, wyposażony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu oleju. |
| 9.3. Układ czyszczenia przedniej szyby: | zbiornik płynu o pojemności min. 10 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego, po dwie rozpryskowe dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek, napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, minimum dwie prędkości pracy wycieraczek, silnik wycieraczek odporny na przeciążenia. |
| 9.4. Układ smarowania podwozia | układ centralnego smarowania podwozia lub bezobsługowy system, tzn. nie wymagający smarowania w ciągu całego okresu eksploatacyjnego, w obu przypadkach Zamawiający dopuszcza ręczne smarowanie jednego punktu na wale napędowym. |
| 10. Układ pneumatyczny |
| 10.1. Rozmieszczenie: | wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem i środkami chemicznymi do posypywania dróg, układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody), szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego umieszczone z przodu nadwozia, przewody montowane w strefach wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa sztucznego ( np. Tekalan), sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, głowica sprężarki chłodzona płynem, napęd sprężarki poprzez koła zębate, zestaw przyłączy diagnostycznych za pomocą szybkozłączy, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, umiejscowionych w łatwo dostępnym miejscu, |

| 11. Instalacja elektryczna |
| --- |
| 11.1. Wymagania: | oparta na elektronicznym systemie transmisji danych Multiplex – szyna typu CAN, instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, tablica rozdzielcza umieszczona wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, dogodny dostęp do tablicy rozdzielczej nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, dwa akumulatory 12 V o poj. min. 200Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie, gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, instalacja zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi, akustyczny sygnał cofania. |
| 12. Wymagania dodatkowe |
| 12.1 Wymagania: | Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przeszkoli: 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych autobusów, 20 kierowców Zamawiającego w zakresie ekonomicznej jazdy oferowanym autobusem. Wykonawca wraz z autobusem na własny koszt dostarczy Zamawiającemu: kompletną dokumentację techniczną w języku polskim oferowanego autobusu obejmującą co najmniej: instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji autobusu (20 egzemplarzy), instrukcję napraw autobusów – 5 egzemplarzy, schemat instalacji elektrycznej (w tym instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej) – 5 egzemplarzy, schemat układu pneumatycznego i hamulcowego – 5 egzemplarzy, schemat układu chłodzenia – 5 egzemplarzy, schemat układu smarowania olejem – 5 egzemplarzy, schematy układów hydraulicznych – po 5 egzemplarzy, schemat układu kierowniczego – 5 egzemplarzy, schemat układu zawieszenia – 5 egzemplarzy, dokładną instrukcję (harmonogram) czynności obsługowych – 5 egzemplarzy, katalog części zamiennych – 5 egzemplarzy, zestaw przyrządów diagnostycznych wraz z instrukcjami i oprogramowaniem w języku polskim oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części. Zamawiający wymaga, aby końcówka rury wydechowej autobusu była dostosowana do ssawek z automatycznym i ręcznym wypięciem systemu wyciągu spalin stosowanego na linii obsług codziennych (system firmy Nederman). |

| 12.2.Części zamienne: | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, (nie dotyczy to takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś i elementów kratownicy – w tym przypadku termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym). |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.