### Załącznik Nr 1

### do SIWZ

### Umowa Nr DO-.............../U/06/DZP

zawarta w dniu ............................. 2006r. w Bielsku-Białej w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała - Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Knapika			- Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,			NIP: 547-005-00-50

a

przedsiębiorcą działającym pod firmą ............................., ul. ..........................., wpisanym do ................................ Nr ............... z dnia ......................., reprezentowanym przez:

...............................			- ..........................................

zwanym dalej  WYKONAWCĄ.			NIP: ...............................

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonywaniu niżej wymienionych prac wchodzących w zakres obsługi codziennej pojazdów:

- Prace wykonywane codziennie w autobusach, które zjechały do zajezdni po wykonaniu zadań na liniach komunikacyjnych:

  - Przejazd autobusem ze stanowiska postojowego na myjkę szczotkową i ustawienie autobusu w osi bramy myjni.

  - Umycie autobusu z zewnątrz, po uprzednim przygotowaniu autobusu (zamknięcie okien, włazów, drzwi oraz złożenie lusterek lub ich demontaż) – czynność wykonywana w miarę potrzeb.

UWAGA! – w przypadku dużych zabrudzeń mycie zasadnicze poprzedza spłukanie wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

  - Przejazd autobusem na stanowisko sprzątania:

    - odkurzanie podłogi autobusu łącznie z kabiną kierowcy,

    - przetarcie na mokro i wytarcie na sucho podszybia szyb czołowych i tylnych, gaśnic, obudów mechanizmów drzwiowych, foteli pasażerskich, ram okiennych,

    - przetarcie na mokro i dezynfekcja poręczy uchwytów, kasowników, koła kierownicy,

    - opróżnianie śmietniczek,

    - usunięcie napisów wykonanych przez pasażerów na elementach konstrukcji autobusu,

    - w okresie zimowym odladzanie i odśnieżanie stopni.

  - Przejazd autobusem na stanowisko przeglądowe obsługiwane przez pracowników MZK.

  - Przejazd autobusem na stanowisko postojowe.

  - Sprzątanie hali obsług po zakończeniu przeglądów  codziennych autobusów, tj. nie później niż do godz. 600, obejmujące:

    - codzienne zamiatanie całej hali, czyszczenie okładzin kafelkowych 
w kanałach obsługowych, czyszczenie urządzeń myjni,

    - jeden raz w miesiącu, czyszczenie posadzki,

    - co 6 miesięcy, w miesiącach grudzień i czerwiec, mycie okien z zewnątrz 
i wewnątrz, bram wjazdowych, okładzin kafelkowych na hali.

- W okresie zimowym w czasie znacznych spadków temperatur (poniżej –100C) czynności wymienione w punktach 1.3.2. 1.3.3. – wykonuje się na sucho. W takich przypadkach na uruchomienie myjni potrzebna jest zgoda mistrza Działu Technicznego.

- Prace wykonywane okresowo:

  - Mycie i sprzątanie okresowe autobusów z użyciem środków chemicznych wykonywane jeden raz w miesiącu, wg harmonogramu ustalonego z Kierownikiem Działu Technicznego:

    - mycie wszystkich ścian zewnętrznych,

    - umycie ścian i sufitu wewnątrz autobusu i wytarcie do sucha,

    - umycie i wytarcie do sucha szyb wewnątrz autobusu,

    - umycie poręczy i uchwytów, osłon siłowników drzwi,

    - czyszczenie siedzeń pasażerskich i fotela kierowcy,

    - umycie podłogi i stopni (po odkurzeniu),

    - umycie kabiny kierowcy,

    - umycie ram okiennych i drzwi,

    - usunięcie napisów (graffiti) z elementów konstrukcji autobusu,

    - oczyszczenie elementów kołowrotu i opończy przegubu.

  - Mycie pod ciśnieniem po sezonie zimowym i na zlecenie kierownika Działu Technicznego: silników, chłodnic, komór, schowków, elementów podwozia w autobusach.

- Wykonawca zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić urządzeń elektronicznych, kasowników, kas fiskalnych, programatorów ogrzewania, sterowników do kasowników, itp. Urządzenia te przed rozpoczęciem mycia na mokro muszą być zabezpieczone folią.

§ 2.

1. Wykonanie prac wymienionych w § 1 potwierdza każdorazowo upoważniony pracownik Zamawiającemu na druku „Zlecenie sprzątania i potwierdzenie odbioru” (Załącznik Nr 1 do Umowy) wystawionym w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał dla Zamawiającemu, kopia dla Wykonawcy.

2. Autobusy muszą być codziennie przygotowane do wyjazdu na linie o godz. 330.

§ 3.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie całości lub części usługi innej osobie, która została wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Wówczas Wykonawca odpowiada za te czynności tak jak za własne.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP, p.poż i ochrony środowiska, wykonuje usługi we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, własnym sprzętem, środkami i robocizną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane szkody w czasie trwania umowy na placach manewrowych, halach obsługowych i myjce, 
a w szczególności za szkody związane z uszkodzeniem autobusów i myjni.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody spowodowane użyciem niewłaściwych środków, sprzętu czy technologii oraz inne spowodowane przez jego pracowników jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych w ich wyniku przez Zamawiającego.

§ 4.

- Wszelkie środki czystości i materiały niezbędne do wykonania prac, o których mowa 
w § 1 zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt z zastrzeżeniem punktu 4.

- Wykonawca posiada następujący sprzęt, którym będzie realizował niniejszą umowę:

2.1. wysokociśnieniowe urządzenie gorącowodne (2 szt.), spełniające minimalne parametry i wymagania:

1)   wydajność tłoczenia				- 500-800 l/h,

2)   wylotowe ciśnienie wody			- regulowane od 30 do 180 bar,

- temperatura podgrzewanej wody		- regulowana do 900C,

- rodzaj prądu					- 3 - 400V 50Hz,

2.2. zmywarko - szorowarka   do   mycia    posadzek  (1 szt.),   spełniające   minimalne parametry:

- wydajność 					- min. 1000 m2/h,

- zasilanie akumulatorowe			- 24 V,

- średnica szczotki				- min. 430 mm,

- obroty szczotki					- min. 120 obr/min,

- pojemność zbiorników

(detergentów i zanieczyszczeń)		- min. po 40 l.

Dodatkowe wyposażenie zmywarki:

    - szczotka obrotowa z włosia nylonowego,

    - rzep z uchwytem (talerz napędowy),

    - zbiornik detergentów,

    - zbiornik zanieczyszczeń,

    - ssawa wraz z prowadnicami,

    - uchwyt sterowniczy z możliwością regulacji kąta nachylenia,

  - profesjonalny dwuturbinowy odkurzacz z możliwością odsysania wody (4 szt.), spełniający minimalne parametry:

- wydatek powietrza			- 2 x min. 55l/s,

- podciśnienie				- min. 230 mbar,

- pojemność zbiornika			- min. 70 l,

- wąż doprowadzający (długość) 		- min. 12 m,

  - profesjonalne urządzenie piorąco-odssysające do czyszczenia siedzeń (1 szt.), spełniające minimalne parametry:

- wydatek powietrza			- min. 50 l/s,

- podciśnienie 				- min. 200 mbar,

- pojemność zbiornika 			- min. 10 l,

- ciśnienie spryskiwania			- max 2,5 bara.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone na szatnię według stawki 5 zł netto za 1 m2.

- Zamawiający ponosić będzie koszty zużytej wody, energii elektrycznej oraz środków chemicznych użytych przy myciu zewnętrznym autobusów.

§ 5.

- Osoby, które będą poruszać się autobusami na terenie MZK muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia autobusów (prawo jazdy kategorii D) oraz aktualne badania lekarskie osób, które będą obsługiwać autobusy na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Badania lekarskie powinny być wykonane w specjalistycznej przychodni pod kątem manewrowania autobusami. Wykaz osób wraz z kserokopiami praw jazdy stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy. Osoby te otrzymają upoważnienie od Dyrektora MZK do poruszania się autobusami na terenie Zakładu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie wszystkich swoich pracowników, a także szkolić ich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Za dopuszczenie do pracy pracowników nie posiadających kwalifikacji, przeszkolenia BHP oraz odpowiednich warunków zdrowotnych odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca wyznacza do sprawowania nadzoru ciągłego nad pracami podległych mu pracowników brygadzistę zmianowego lub inną osobę funkcyjną.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący zlecone prace zobowiązani są do noszenia kamizelek ostrzegawczych.

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy za wykonane prace wynagrodzenie 
w oparciu o:

- wykaz ilości prac zatwierdzony przez Zamawiającego na drukach, o których mowa 
w § 2, ust.1

- ustaloną w przetargu stawkę brutto, która wynosi za:

Codzienne mycie autobusów z zewnątrz, sprzątanie wnętrza autobusu:

- przegubowego 		............... zł brutto za 1 sztukę,

- krótkiego 			............... zł brutto za 1 sztukę.

Okresowe (raz w miesiącu) mycie wnętrza autobusu:

- przegubowego 		 .............. zł brutto za 1 sztukę,

- krótkiego			............... zł brutto za 1 sztukę,

Mycie pod ciśnieniem autobusu:

- przegubowego 		............... zł brutto za 1 sztukę,

- krótkiego 			............... zł brutto za 1 sztukę.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym wyżej mowa może ulec zmianie po 01 stycznia 2008 roku do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanych przez GUS, nie częściej niż raz w roku. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed terminem zmiany cen.

- Zmiana stawki może nastąpić jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.

- Sprzątanie hali obsług codziennych jest wkalkulowane w stawki, o których mowa w ust.1

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, iż w terminie do ............................ wniesie w formie ........................, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej za przedmiot umowy, co stanowi kwotę ..................... złotych.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wg poniższego podziału:

2.1. 70% -  tj. .................. zł - w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.

2.2. 30% - tj. ..................... zł –pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - znane mu są wymagania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, jak również wymagania pozostałych przepisów prawnych, które mają zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie;

  - zapoznał się zagrożeniami oraz z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, ustalonymi w MZK, 
a mającymi zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie;

  - zaznajomił swych pracowników z wymaganiami, o których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2 oraz zobowiązał do ich spełnienia;

  - zapewnił swym pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, opiekę lekarską i szkolenia;

  - wykona prace określone w umowie zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ppkt. 1.1 i 1.2.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt i na własną odpowiedzialność:

  - uzgodnień z właściwymi podmiotami i / lub służbami (np. energetycznymi, gazowymi, BHP, P.Poż., ochrony środowiska, Policją, właścicielami gruntu, itp.), jeśli rodzaj prac określonych w umowie tego wymaga;

  - oznakowania miejsca wykonywania robót oraz stref niebezpiecznych, ustawieniu znaków i tablic informacyjnych  o niebezpieczeństwie, itp.;

  - zabezpieczenia terenu wykonywania prac;

  - realizacji innych działań, mających na celu spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, jak również wymagań pozostałych przepisów prawnych, które mają zastosowanie przy realizacji prac określonych w umowie.

- Wykonawca, na wniosek Zamawiającego,  zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów poświadczających zaznajomienie pracowników z wymaganiami określonymi w ustępie 1, ppkt. 1.1 i 1.2 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego Inspektorowi ds. BHP i P.Poż. informacji o wypadku przy pracy, chorobach zawodowych lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, które wystąpiły podczas prac wykonywanych na zlecenie  i na terenie MZK.

- Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania i dokumentowania niezapowiedzianych kontroli mających na celu ocenę spełnienia przez Wykonawcę wymagań z zakresu BHP, P.Poż. i ochrony środowiska, określonych w ustępie 1 i 2. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 9.

- W przypadku stwierdzenia nieterminowego i nierzetelnego wykonywania prac objętych umową przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wynagrodzenie za nie wykonane prace oraz nałożyć Wykonawcy karę umowną w wysokości:

1.1.  30 zł za każdy autobus, w którym nie wykonano prac opisanych w § 1 ust. 1, punkty od 1.1. do 1.5. umowy,

1.2.  100 zł za każdorazowe niewykonanie czynności opisanych  w § 1, pkt 1.6.1. umowy,

1.3.   1.000 zł za niewykonanie czynności opisanych w § 1, pkt 1.6.3 umowy.

- W przypadku rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

- Za rażące zaniedbanie ze strony Wykonawcy, Zamawiający uzna m.in. jednokrotne niewykonanie do godz. 330 obsługi codziennej wszystkich autobusów.

§ 10.

      - Umowa została zawarta na czas określony od 01 grudnia 2006r. do 
30 listopada 2009r. i może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

      - Umowa jest o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro, tj. ................ zł netto, tj. ..................... zł brutto.

      - Realizację umowy na lata 2007-2009 uzależnia się od warunku zawieszającego, jakim jest uchwalenie w budżecie Gminy Bielsko-Biała przez Radę Miejską w Bielsku-Białej środków finansowych na działalność Zamawiającemu w zakresie objętym przedmiotem umowy.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

      - Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która będzie dopuszczalna w granicach unormowania art. 144, obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów niniejszej umowy są:
6.1. ze strony Zamawiającemu  -  Kierownik  Działu Technicznego, tel. 033/ 814-35-11

wew. 261,

6.2. ze  strony Wykonawcy   -   .......................,  tel. .......................

      - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającemu.

      - Umowa została sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY